Схема водоснабжения и водоотведения Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

на период с 2014 по 2023 год

2018 год

Содержание

|  |  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Общие сведения | 6 |
|  | 1.1 | Общие сведения о сельском поселении | 6 |
|  | 1.2 | Общие сведения о предприятиях водоснабжения и водоотведения | 8 |
|  | 1.3 | Характеристика предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | 10 |
|  | 1.3.1 | МУП «Коммунсервис» | 10 |
|  | 1.3.2 | ООО «Коммунальные системы» | 13 |
|  | 1.3.3 | Безхозяйные сети | 15 |
|  | 1.4 | Номенклатура и объём предоставляемых услуг | 16 |
| 2 |  | Схема водоснабжения | 17 |
|  | 2.1 | Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования | 17 |
|  | 2.1.1 | Структура системы водоснабжения | 17 |
|  | 2.1.2 | Состояния существующих источников водоснабжения | 20 |
|  | 2.1.3 | Технологические зоны водоснабжения | 24 |
|  | 2.1.4 | Энергоэффективность системы водоснабжения | 25 |
|  | 2.1.5 | Состояние существующих сооружений очистки и подготовки воды | 25 |
|  | 2.1.6 | Территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения | 25 |
|  | 2.1.7 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 25 |
|  | 2.1.8 | Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения | 27 |
|  | 2.1.9 | Качество воды, поставляемой в систему общего водоснабжения | 28 |
|  | 2.2 | Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения | 30 |
|  | 2.2.1 | Описание системы коммерческого приборного учёта воды | 30 |
|  | 2.2.2 | Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения | 31 |
|  | 2.2.3 | Сведения о фактическом потреблении воды | 33 |
|  | 2.2.4 | Сведения о фактических потерях воды | 37 |
|  | 2.2.5 | Территориальный водный баланс подачи и реализации воды | 39 |
|  | 2.2.6 | Общий водный баланс подачи и реализации воды | 41 |
|  | 2.2.7 | Структурный водный баланс | 41 |
|  | 2.3 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения | 43 |
|  | 2.3.1 | Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству | 43 |
|  | 2.3.2 | С ведения об объектах, предлагаемых к реконструкции | 43 |
|  | 2.3.3 | С ведения об объектах, предлагаемых к модернизации | 43 |
|  | 2.3.4 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной система водоснабжения | 44 |
| 3 |  | Схема водоотведения | 45 |
|  | 3.1 | Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования | 45 |
|  | 3.1.1 | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод | 45 |
|  | 3.1.2 | Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения | 47 |
|  | 3.1.3 | Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду. | 47 |
|  | 3.2 | Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения. | 47 |
|  | 3.2.1 | Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта | 47 |
|  | 3.2.2 | Сведения о действующих тарифах в системе водоотведения | 48 |
|  | 3.2.3 | Баланс водоотведения | 48 |
|  | 3.3 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоотведения. | 50 |
|  | 3.3.1 | Сведения об объектах, планируемых к новому строительству | 50 |
|  | 3.3.2 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 50 |
| 4 |  | Основные понятия, используемые в проекте | 51 |
| 5 |  | Используемая литература | 53 |

Введение

Развитие систем водоснабжения, водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы водоснабжения, водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения, водоотведения.

Схема водоснабжения, водоотведения Чернопенского сельского поселения Костромского Муниципального района Костромской области разработана на период до 2024 года включительно.

Муниципальное образование расположено в южной части Костромского муниципального района, к югу от г. Кострома и граничит:

- на севере – с территорией муниципального образования «Самсоновское сельское поселение» Костромского муниципального района (32,2 км);

- назападе и юге – с территорией муниципального образования «Нерехтский муниципальный район»(24,5км);

- навостоке– с территорией муниципального образования «Красносельский район» (по руслу реки Волга) (18,2км);

Описание прохождения границы начинается с северной части территории Чернопенского сельского поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (Точка А, см. лист 1) находится в точке сочленения границ Чернопенского и Самсоновского сельских поселений  и административной границы Нерехтского муниципального района, в крайнем западном углу участка земель ГЛФ.

От точки А граница Чернопенского и Самсоновского сельских поселений в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий  и пахотных земель ФГУП племзавод «Чернопенский»около 500м в восточном направлении, затем около 400м на северо-восток до точки сочленения границ угодий ГЛФ (Государственный лесной фонд), ФГУП племзавод «Чернопенский»и Костромского лесхоза. От этой точки граница поселения 300 м идет в северо-восточном направлении по южной границе 70 квартала Космынинского лесничества Костромского лесхоза до р.Кубань. Далее около 500м она в виде извилистой линии проходит в общем южном направлении по середине р.Кубань, затем около 1 км в виде ломаной линии генерального юго-восточного направления по южным границам 70, 71 кварталов Космынинского лесничества Костромского лесхоза и 400 м на северо-восток вдоль границы 71 квартала до точки сочленения границ угодий ГЛФ, ФГУП племзавод «Чернопенский»  и Костромского лесхоза. От этой точки около 1.1км. граница поселения в виде ломаной линии генерального северо-восточного направления проходит по границе угодий ГЛФ и ФГУП. Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +37,0  0С

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 46,0  0С

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца + 25,1 0С (июль). Средняя температура  наиболее холодного периода – 12,1 0С (январь).

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Чернопенском сельском поселении Костромского муниципального района Костромской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает пояснительную записку и графические материалы.

Пояснительная записка содержит:

–краткое описание существующих систем водоснабжения и водоотведения поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

Графическая часть содержит схему водопроводных и канализационных сетей на бумажном носителе.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

1 Общие сведения

1.1 Общие сведения о сельском поселении

Количество населения в поселении составляет – 2491 человек. Центральная усадьба – посёлок Сухоногово, население на 01.01.18 г. составляет — 1969 человек. Был основан на торфоразработках, здесь находилось торфопредприятие с времён ВОВ и в дальнейшем ОАО «Торф» - ликвидировано в 2003 году.

Главой администрации Чернопенского сельского поселения в настоящее время является – Зубова Елена Николаевна  - 1964 г.р.   5 октября  2016 года вступила в должность  главы Чернопенского сельского поселения.

На территории Чернопенского сельского поселения расположено 25 населенных пунктов.

На территории сельского поселения имеются следующие промышленные и сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности:

- ОАО «Племенной завод «Чернопенский»», КФХ «Коростелёво», КФХ   «Буравлев В. А.», КФХ «Стельмаченко В. И.», КФХ «Бормотова О. М., КФХ «Стрелец М. Э», КФХ «Шишкова О. В.»,  - специализируются на выращивании продуктов растениеводства открытого грунта;

- ООО «Костромская пивоваренная компания».

На территории административного центра сельского поселения находится:

- Администрация Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области;

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области»;

- Муниципальное казенное учреждение «Чернопенская средняя общеобразовательная школа»;

- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Сухоноговская детская школа искусств;

- МБДОУ «Детский сад «Колосок» п. Сухоногово»;

- Муниципальное казенное учреждение Центр культуры и молодежи  «Сухоноговский»;

- Муниципальное казенное учреждение «Спортивный центр имени А. И. Шелюхина А.И.

На территории сельского поселения находятся:

- Сухоноговская амбулатория;

- Сухоноговский аптечный пункт 1 категории;

- Александро-Невская церковь п. Сухоногово;

- Никольская старообрядческая церковь с. Чернопенье;

- Почтовое отделение;

- Филиал Сбербанка РФ.

На территории сельского поселения имеются предприятия торговли:  ИП Аристова С.А.,  ИП Стеценко В. А., ИП Смирнова Н. В.,  придорожное кафе «Авдотьино», ООО «Агроторг» (магазин «Пяторочка»), ООО «Темп» (магазин «Высшая Лига»).

На территории сельского поселения расположены и работают:

- Санаторий «Лунево на Волге»;

- Эко-отель «Романов лес»;

- Санаторий «Серебряный Плес»;

- Оздоровительный лагерь «Электроник»;

- МУП «Коммунсервис», участок п. Сухоногово — котельная;

- ИП Горохов С. Ж.

Динамика роста населения приведена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Таблица 1.1.1. Прогноз численности населения Чернопенского сельского поселения - инновационный вариант

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2030 | 2015г. к 2008г.,% | 2030г. к 2008г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Сухоногово | 1803 | 1840 | 1847 | 1866 | 1971 | 103.5 | 109.3 |
| 2 | д. Асташево | 21 | 20 | 19 | 88 | 477 | 419 | 2271 |
| 3 | д. Авдотьно | 35 | 37 | 47 | 49 | 57 | 140 | 162.9 |
| 4 | д. Бычиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | д. Гороженица | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 600 |
| 6 | д. Карпово | 26 | 23 | 23 | 26 | 45 | 100 | 173.1 |
| 7 | д. Качалово | 1 | 6 | 1 | 27 | 177 | 2700 | 17700 |
| 8 | д. Качалка | 1 | 3 | 1 | 6 | 35 | 600 | 3500 |
| 9 | д. Козлищево | 10 | 12 | 15 | 17 | 25 | 170 | 250 |
| 10 | д. Коростелево | 3 | 5 | 7 | 11 | 33 | 366.7 | 1100 |
| 11 | д. Кузьминка | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 144.4 | 200 |
| 12 | д. Лунево | 111 | 110 | 109 | 119 | 173 | 107.2 | 155.9 |
| 13 | д. Лыщево | 11 | 14 | 18 | 47 | 208 | 427.3 | 1890.9 |
| 14 | д. Наумово | 6 | 15 | 5 | 10 | 37 | 166.7 | 616.7 |
| 15 | д. Панино | 1 | 1 | 12 | 16 | 38 | 1600 | 3800 |
| 16 | д. Пахомьево | 1 | 1 | 2 | 6 | 28 | 600 | 2800 |
| 17 | д. Погорелка | 1 | 2 | 6 | 12 | 46 | 1200 | 4600 |
| 18 | д. Свотиново | 15 | 12 | 12 | 15 | 32 | 100 | 213.3 |
| 19 | д. Сулятино | 10 | 10 | 13 | 14 | 19 | 140 | 190 |
| 20 | д. Сухоногово | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 300 | 1800 |
| 21 | д. Сущево | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 600 | 600 |
| 22 | д. Тимонино | 8 | 10 | 20 | 37 | 134 | 462.5 | 1675 |
| 23 | д. Фатьянка | 1 | 2 | 3 | 40 | 247 | 4000 | 24700 |
| 24 | с. Чернопенье | 101 | 118 | 126 | 158 | 338 | 156.4 | 334.6 |
| 25 | д. Юрьевка | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 | 600 | 3300 |
|  | Всего: | 2176 | 2256 | 2322 | 2592 | 4201 | 119.1 | 193.1 |

Почтовый адрес администрации поселения: 156539, РФ, Костромская область, Костромской район, поселок Сухоногово, пл. Советская, д.3
Глава сельского поселения – Зубова Елена Николаевна
Тел./факс 8 (4942) 664-625, 664-536, 664-519

e-mail: a-chernopenskogo@mail.ru

1.2 Общие сведения о предприятиях водоснабжения и водоотведения

Собственником оборудования и сетей водоснабжения и водоотведения является администрация Костромского муниципального района Костромской области. Для организации эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории района создано МУП «Коммунсервис», которое являются балансодержателем и эксплуатирующим предприятием данного имущества.

Оборудование и муниципальные сети водоснабжения по договору переданы в эксплуатационную ответственность МУП «Коммунсервис», оборудование и сети водоотведения переданы в эксплуатационную ответственность ИП Горохов С. Ж.

Таблица. 1.2.1

Основные сведения об организации, эксплуатирующей систему водоснабжения МУП «Коммунсервис»

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник" |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Качалов Владимир Александрович, директор |
| Юридический адрес | 156519, Костромская область, Костромской р-н, п. Никольское, ул. Мира, дом 16 |
| Фактический полный почтовый адрес | 156519, Костромская область, Костромской р-н, п. Никольское, ул. Мира, дом 16 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. 8(0492) 644-243, факс 8(0492) 644-238 Е-mail: office@comserv-kr.ru |
| Основной государственный регистрационный номер ОГРН: | 1054477610934 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4414010201 |
| Код причины поставки на учёт КПП: | 441401001 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40702810100000000761 БИК 043469720 Кор. Сч.30101810200000000720 в ООО «Костромаселькомбанк» |

Таблица. 1.2.2

Основные сведения об организации, эксплуатирующей систему водоотведения ООО «Коммунальные системы»

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Горохов Сергей Жоржевич |
| Юридический адрес | 156000, г. Кострома, ул. Горная, д.20 а, офис 3 |
| Фактический полный почтовый адрес | 156000, г. Кострома, ул. Горная, д.20 а, офис 3 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | Тел. 8(4942) 49-60-95 Е-mail: 496095@bk.ru |
| Основной государственный регистрационный номер ОГРН: | 1154401003382 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4401161193 |

1.3 Характеристика предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

1.3.1 МУП «Коммунсервис»

МУП «Коммунсервис» осуществляет свою деятельность с 1марта 2005 года. Основным видом деятельности предприятия МУП «Коммунсервис» является:

- производство, покупка, передача и распределение тепловой энергии в виде горячей воды и пара;

- забор воды из подземных и поверхностных источников, покупка, передача и распределение воды;

- содержание и ремонт объектов коммунальной сферы;

- оказание услуг поставщикам жилищно-коммунальных услуг по начислению платы потребителям, сбор и перечисление денежных средств поставщикам;

- прочие услуги.

Общество вправе заниматься другими видами деятельности, не запрещёнными законодательством Российской Федерации.

Источником водоснабжения Чернопенского сельского поселения являются подземные воды.

Водоснабжение населенных пунктов и сельхозпредприятий на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

В состав оборудования и имущества входит:

- Скважины

В населенных пунктах п. Сухоногово, с. Чернопенье, д. Тимонино, д. Авдотьино, д. Лыщево имеется централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием из артезианских скважин. МУП «Коммунсервис» является балансодержателем скважин водозабора п. Сухоногово, с.Чернопенье. Водопровод подведен не ко всем домовладениям, водопользование части жилых домов осуществляется из водоразборных колонок. Жители других населенных пунктов для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы, бытовые скважины, родники.

На территории сельского поселения расположено 9 водозаборных скважин. Перечень водозаборных скважин представлен в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1

| Местоположение | Номер скважины |
| --- | --- |
| п. Сухоногово | Скважины № 4811, №4812, №3912, №108-Э, №5344 |
| с.Чернопенье | Скважина № б/н |

- Башни водонапорные, накопительные емкости

Неравномерность водопотребления в п. Сухоногово регулируется двумя существующими накопительными емкостями объемом по 250 м3 и одной водонапорной башней объемом 30 м3. В деревнях Лыщево, Авдотьино, Тимонино и с. Чернопенье, неравномерность водопотребления регулируется водонапорными башнями Рожновского.

Перечень водонапорных башен представлен в таблице 1.3.1.2.

Таблица 1.3.1.2

| Местоположение | Количество |
| --- | --- |
| п. Сухоногово | 1 шт. |
| п. Сухоногово (накопительные емкости) | 2 шт. |
| с.Чернопенье | 1 шт. |

- Очистные сооружения

В настоящее время централизованная система бытовой канализации имеет место только в населенном пункте п. Сухоногово. МУП «Коммунсервис» в Чернопенском сельском поселении не имеет очистных сооружений и систем водоотведения.

Сети водоотведения и очистные сооружения канализации п. Сухоногово находятся в аренде и эксплуатационной ответственности ИП Горохов С. Ж.

- Водоразборные колонки

Перечень водоразборных колонок представлен в таблице 1.3.1.3

Таблица 1.3.1.3

| Местоположение, п. Сухоногово | Количество |
| --- | --- |
| ул. Комсомольская | 1 |
| ул. Костромская | 2 |
| Котельная | 1 |
| ул. Пасынкова | 1 |
| Итого: | 5 |

- Водоразборные колодцы

Жители деревень Гороженица, Карпово, Качалово, Качалка, Козлищево, Коростелево, Кузьминка, Лунево, Наумово, Панино, Пахомьево, Погорелка, Свотиново, Сулятино, Сухоногово, Сущево, Фатьянка, Юрьевка не имеют централизованного водоснабжения и для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы. родники, индивидуальные скважины.

- Пожарные гидранты

В поселке Сухоногово на магистральной сети установлено 20 пожарных гидрантов.

- Водопроводные сети, их состав

Перечень водопроводных сетей п. Сухоногово представлен в таблице 1.3.1.4.

Таблица 1.3.1.4

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Полиэтилен | 32, 40, 50, 63, 75, 100 | 1648 |
| Сталь | 75 | 314 |
| Чугун | 50, 63, 75, 100, 105, 200 | 7475 |

8) Объекты электроснабжения

Электроснабжение обеспечивается с электроподстанции «Сухоногово» 35/10кВ воздушными ЛЭП 10кВ. В населенных пунктах установлены понижающие подстанции на напряжение 0,4 кВ.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии для предприятия является «Костромская сбытовая компания» на основании договора энергоснабжения.

Перечень расчётных приборов учёта электроэнергии представлен в таблице 1.3.1.5.

Таблица 1.3.1.5

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Тип прибора | Номер прибора | Дата установки (дата поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор п. Сухоногово | ПСЧ-4ТМ.05МК.16.02 Кл. точн. 1 | №1111135685 | 2013 год. |
|  |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.16.02 Кл. точн. 1 | №1112130280 | 2013 год. |
|  |  | ТРИО 5(10)А Кл. точн. 1 | №019851 | 2004 год. |
|  |  | ТРИО 5(10)А Кл. точн. 1 | №017941 | 2004 год. |
| 2 | с.Чернопенье | Меркурий 230АМ-02 10-100А | № 03784582-09 | 2009 год |

Потребление электроэнергии предприятиями представлены в таблице 1.3.1.6.

Таблица 1.3.1.6

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | 2013 год кВт*час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор п. Сухоногово | 58960 |
| 2 | Водонапорная станция 2-го подъема (ВНС) | 215680 |

Приборы учета воды на всех водозаборных сооружениях отсутствуют.

Объем поднятой воды предприятием представлен в таблице 1.3.1.7.

Таблица 1.3.1.7

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | 2013 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор п. Сухоногово в т.ч. | 91931,8 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 21759 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 70172,8 |

Системы коммунального водоснабжения являются крупными потребителями электроэнергии, удельный расход электроэнергии этими предприятиями на нужды жилищно-коммунального хозяйства в расчёте на одного жителя составляет в среднем 0,3÷0,4 кВт*ч /сут.

Основными потребителями электроэнергии в системе коммунального водоснабжения и водоотведения являются:

- насосные станции I подъема, обеспечивающие забор воды из источника (поверхностного или подземного) и транспортирование её к водоочистной станции или сборным резервуарам;

- насосные станции II подъема, передающие воду от резервуаров чистой воды в водопроводную сеть населённого пункта;

- насосные станции III и последующих подъемов, в том числе станции подкачки, непосредственно у потребителей, создающие требуемые напоры воды;

- насосные станции по перекачке сточных вод, устраиваемые в тех случаях, когда нет возможности транспортировать их самотеком до очистной станции и далее до водоема;

- предприятия по очистке сточных вод и обработке осадков;

- административные здания, мастерские и другие вспомогательные службы.

При численности населения 1847 человек потребление электроэнергии п. Сухоногово поселением  в год на коммунальные нужды должно составлять:

WкВт*ч. = 0,4*365*1847 = 269662 кВт*ч в год.

Источником водоснабжения Чернопенского сельского поселения являются подземные воды.

Водоснабжение населенных пунктов и сельхозпредприятий на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

9) Скважины

Артезианская скважина с насосной станцией расположена по адресу: Костромская область, Костромской район, Чернопенское сельское поселение, с. Чернопенье,   ул. Новая, д. 4а.

10) Башни водонапорные, накопительные емкости

Неравномерность водопотребления в с. Чернопенье регулируется  водонапорной башней объемом 30 м3.

11) Очистные сооружения

В настоящее время централизованная система бытовой канализации имеет место только в населенном пункте п. Сухоногово.

Бытовые стоки по сетям канализации с помощью канализационных насосных станций отводятся на поля фильтрации. Сами очистные сооружения как таковые отсутствуют.

Избыточный активный ил периодически выгружается под гидростатическим давлением на иловые площадки, по мере высыхания вывозится на свалку.

Сети водоотводения и очистные сооружения канализации п. Сухоногово находятся в аренде и эксплуатационной ответственности ИП Горохов С. Ж..

Информация о диаметре и материале труб сетей водоотведения отсутствует.

12)  Водоразборные колонки

Перечень водоразборных колонок представлен в таблице 1.3.2.1

Таблица 1.3.2.1

| Местоположение, с. Чернопенье | Количество |
| --- | --- |
| ул. Центральная | 2 |
| ул. Тихая | 1 |
| ул. Овражная | 1 |
| ул. 1 мая | 1 |
| Итого: | 5 |

- Водопроводные сети, их состав

Водопроводные сети с. Чернопенье, пртяженностью 1918,7 м, представляют  собой подземное сооружение, расположенное на глубине 1,8 м.

- Объекты электроснабжения

Электроснабжение обеспечивается с электроподстанции «Сухоногово» 35/10кВ воздушными ЛЭП 10кВ. В населенных пунктах установлены понижающие подстанции на напряжение 0,4 кВ.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии для предприятия является «Костромская сбытовая компания» на основании договора на энергоснабжение.

Перечень расчётных приборов учёта электроэнергии представлен в таблице 1.3.2.2.

Таблица 1.3.2.2

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Тип прибора | Номер прибора | Дата установки (дата поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | Меркурий 230 АМ-02 10(100)А Кл. точн. 1 | №01037654 | 2007 год. |
| 2 | КНС-2 | Меркурий 230 АМ-02 10(100)А Кл. точн. 1 | №01037748 | 2007 год. |
| 3 | Скважина д. Чернопенье | Меркурий 230 АМ-02 10(100) Кл. точн. 1 | №03784582 | 2009 год. |

Потребление электроэнергии предприятиями представлены в таблице 1.3.2.3.

Таблица 1.3.2.3

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Потребление электрической энергии за 2013 год кВт*час |
| --- | --- | --- |
|  | Канализационная насосная станция №1 (КНС-1) | 19457 |
| 3 | Канализационная насосная станция №2 (КНС-2) | 3463 |
|  | Скважина д. Чернопенье | 25862 |
|  | Тарифы | 4,8 р./кВт*ч |

Приборы учета воды на всех водозаборных сооружениях отсутствуют.

Потребление воды предприятием представлено в таблице 1.3.2.4.

Таблица 1.3.2.4

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Реализовано воды за 2013 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скважина с. Чернопенье | 4229,5 |

Объем сточных вод, пропущенных через КНС-1 и КНС-2 представлен в таблице 1.3.2.5

Таблица 1.3.2.5

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Пропущено сточных вод за 2013 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1,2 | 81507 |
| 2 | Из них население | 67056 |
| 3 | Тарифы | 23,72 руб./м3 |

При численности населения в с. Чернопенье 126 человек потребление электроэнергии в год на коммунальные нужды должно составлять:

WкВт*ч. = 0,4*365*126 = 18396 кВт*ч в год.

1.3.3. Безхозяйные водопроводные сети.

Безхозяйными сетями являются сети, собственник которых не определен и  согласно гл. 3, ст. 14 федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  администрация Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области обязана поставить на учет в органе государственной регистрации данные водопроводные сети и определить эксплуатирующую организацию водопровода, для обеспечения населения водой. На территории Чернопенского сельского поселения к безхозяйным водопроводным сетям относятся сети д. Авдотьино, д. Тимонино,  д. Лыщево. В настоящее время они эксплуатируются и обслуживаются силами населения.

Перечень расчётных приборов учёта электроэнергии на скважинах безхозяйных сетей представлен в таблице 1.3.3.1.

Таблица 1.3.3.1

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Тип прибора | Номер прибора | Дата установки (дата поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина д. Авдотьино | Меркурий 232 АМ-01 5(60)А Кл. точн. 1 | №03199931 | 2008 год. |
| 2 | Скважина д. Лыщево | Меркурий 230 АМ-01 5(60)А Кл. точн. 1 | №03908561 | 2010 год. |

В д. Тимонино прибор учета электроэнергии отсутствует.

1.4 Номенклатура и объём предоставляемых услуг

Номенклатура и объём предоставляемых услуг МУП «Коммунсервис» представлен в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

| Наименование | Код |
| --- | --- |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность, удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность, удаление и обработка сточных вод | 90.00.1 |
| Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 40.3 |
| Сбор, очистка и распределение воды | 41 |
| Предоставление прочих услуг | 74.84 |

2 Схема водоснабжения

2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

2.1.1 Структура системы водоснабжения

Система водоснабжения поселка Сухоногово состоит из 5-ти артезианских скважин, 1-й водонапорной станции II-го подъема, 1-й водонапорной башни, 2-х накопительных емкостей объемом 250 м3, 9437 метров водопроводных сетей, 148-ми водопроводных колодцев, 30 пожарных гидрантов, 5-ти водоразборных колонок. Также на территории п. Сухоногово расположена котельная, которая обеспечивает горячим водоснабжением 6 многоквартирных жилых домов и школу.

Вода из скважин по трубопроводам поступает к потребителям по системе центрального водоснабжения, а также к водоразборным колонкам и пожарным гидрантам. Схемы водоснабжения представлены на карте.

Перечень артезианских скважин представлен в таблице 2.1.1.1.

Таблица 2.1.1.1

| № п/п | Номер скважины | Обслуживаемый район | Год строительства | Глубина скважины, (м) | Дебет скважин м3/час | Тип насоса, мощность двигателя кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Коммунсервис» |
| 1 | № 4811 | п. Сухоногово | 1989 г. | 38 | 8 | ЭЦВ 6-10-80 4 кВт |
| 2 | № 4812 |  | 1989 г. | 38 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 5,5 кВт |
| 3 | № 108-Э |  | 1990 г. | 35 | 9 | ЭЦВ 6-10-110 5,5 кВт |
| 4 | № 3912 |  | 1990 г. | 35 | 8 | ЭЦВ 6-10-110 5,5 кВт |
| 5 | № 5344 |  | 1989 | 40 | 10 | ЭЦВ 6-10-110 5,5 кВт |
| 6 | № 1 | с. Чернопенье | Нет данных |
| Безхозяйные скважины |
| 7 | №1 | д. Тимонино | Нет данных |
| 8 | №1 | д. Авдотьино |  |
| 9 | №778 | д. Лыщево |  |

Состояние водопроводных сетей п. Сухоногово представлено в таблице 2.1.1.2.

Таблица 2.1.1.2

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Полиэтилен | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 1648 |
| Сталь | 50, 100 | 314 |
| Чугун | 50, 63, 75, 100, 150 | 7475 |

Нормативные сроки службы некоторых сооружений и сетей водопровода и канализации (утверждены ЦСУ СССР, МФ СССР, госпланом СССР 28 февраля 1972 Г. N 9-17-ИБ).

Нормативные сроки службы:		чугунных трубопроводов – 70 лет

стальных трубопроводов – 30 лет

Срок службы полиэтиленовых трубопроводов: 25-30 лет. Инструкция по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. № 378.

Перечень водоразборных башен представлен в таблице 2.1.1.3.

Таблица 2.1.1.3

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | п. Сухоногово ул. Комсомольская, рядом с д.44 | Данных нет |
| 2 | Водонапорная башня | с. Чернопенье | Данных нет |
| 3 | Водонапорная башня | д. Авдотьино | Данных нет |
| 4 | Водонапорная башня | д. Тимонино | Данных нет |
| 5 | Водонапорная башня | д. Лыщево | Данных нет |

Водоразборные колонки представлены в таблице 2.1.1.4.

Таблица 2.1.1.4

| № п/п | Улица с установленными колонками | Количество колонок, шт. |
| --- | --- | --- |
| П. Сухоногово |
| 1 | ул. Костромская | 2 |
| 2 | ул. Пасынкова | 2 |
| 3 | Котельная | 1 |

Рис. 2.1.1 – Схема существующей системы водоснабжения и водоотведения п. Сухоногово.

2.1.2 Состояния существующих источников водоснабжения

Источники водоснабжения, находящиеся в эксплуатации предприятия МУП «Коммунсервис», имеют удовлетворительное состояние. Водозаборные точки находятся внутри панельных павильонов. Дополнительным утеплением внутри построек является обогрев от обогревателей мощностью в 700 и 1500 Вт. Техническое состояние оборудования и самих построек показано на фотографиях:

Рис. 2.1.2.1 Внутреннее расположение скважины №4812.

Рис. 2.1.2.2 Внутреннее расположение скважины №4811.

Рис. 2.1.2.3 Артезианская скважина № 5344.

Рис. 2.1.2.4 Артезианская скважина № 108-Э.

Рис. 2.1.2.5 Внутреннее расположение артезианской скважины № 3912.

Рис. 2.1.2.6 Водонапорная станция II-го подъема с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) и накопительная емкость объемом 250 м3.

Рис. 2.1.2.7 Водозабор с. Чернопенье.

Рис. 2.1.2.8. Скважина д. Тимонино.

Рис. 2.1.2.9. Водозабор д. Авдотьино

.

Рис. 2.1.2.10. Водозабор д. Лыщево

2.1.3 Технологические зоны водоснабжения

К технологическим зонам водоснабжения Чернопенского сельского поселения относятся зоны автономного водоснабжения:

- Зона водоснабжения поселка Сухоногово (МУП «Коммунсервис»);

- Зона водоснабжения с. Чернопенье;

Зона водоснабжения посёлка Сухоногово (МУП «Коммунсервис») состоит из 5-ти скважин, 1-й ВНС-II-го подъема. Рядом с ВНС находятся две накопительные емкости объемом по 250 м3.

Скважины обеспечивают подачу воды в систему через ВНС и накопительные емкости..

Дебит скважин, расположенных на водозаборе п. Сухоногово, составляет в среднем 9-10 м3/ч.

Так же на ул. Комсомольская в северо-восточной части посёлка расположена водонапорная башня, которая служит в качестве резервного водоснабжения и для противопожарных нужд.

Протяжённость водопроводных сетей посёлка составляет 9437 метров, в составе которых, полиэтиленовых труб 1648 метров, чугунных труб 7475 метров, стальных 314 метров.

Зона водоснабжения с. Чернопенье состоит из 1-й скважины и одной водонапорной башни. Водопроводная сеть состоит из 28-ми водопроводных колодцев.

2.1.4 Энергоэффективность системы водоснабжения

Измерения нагрузок на водозаборе п. Сухоногово проводились прибором FLUKE-43B.

Результаты измерений электрических нагрузок представлены в таблице 2.1.4.1.

Таблица 2.1.4.1

| Фаза | Ток, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| А | 40 | 234 |
| В | 35 | 239 |
| С | 45,4 | 243 |

Результаты измерения показали, что двигатели на насосах скважин  нагружены в номинал, с учетом электрообогрева измерения показали, что активная мощность, потребляемая скважинами, составляет 28,8 кВт. Номинальная суммарная потребляемая мощность двигателей  типа ЭЦВ 6-10-110 и двигателя ЭЦВ 6-10-80 составляет 26 кВт, следовательно насосы работают в нормальном режиме. Однако, имеет место повышенное напряжение, что может очень быстро вывести технику из строя, а также сокращает срок службы техники примерно в два раза. Дальнейшее превышение нормы может привести к возгоранию.

2.1.5 Состояние существующих сооружений очистки и подготовки воды

В системе водоснабжения п. Сухоногово имеется станция обезжелезивания воды, но на данный момент она не функционирует, поэтому стоит острая необходимость ее восстановления, т.к вода в п. Сухоногово имеет повышенное содержание железа, согласно протокола лабораторных исследований, см. п. 2.1.9.

В целях обеспечения населения качественной питьевой водой  установлена станция очистки питьевой воды «Радуга-М»  в досуговом центре по адресу: п.Сухоногово, пл.Советская, д.4.

Состав оборудования системы водоподготовки по обеспечению питьевого режима:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Насос Wilo WJ с автоматикой |
| 2 | Фильтр грубой механической очистки Dy25 |
| 3 | Автоматическая установка обезжелезивания ФОВ-1252-R в сборе |
| 4 | Автоматическая установка обезжелезивания и умягчения ФОУВ-1054-R в сборе |
| 5 | Фильтр тонкой очистки – BB-20 Cb |
| 6 | Установка УФ обеззараживания воды Velgo |

«Радуга-М» очищает воду от свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, органических и неорганических соединений. После очистки от грубых механических примесей вода поступает на станцию обезжелезивания, удаление из воды взвешенных веществ, соединений железа осуществляется путем фильтрования через слой сорбционной загрузки. После очистки от грубых механических примесей и основного содержания соединений тяжелых металлов и сероводорода вода поступает на станцию обезжелезивания и умягчения. Финишное удаление из воды растворенного железа и солей жесткости осуществляется путем фильтрования через слой пятикомпонентной каталитической загрузки. После очистки от грубых механических примесей, солей жесткости и железа вода поступает на фильтр тонкой очистки для улучшения органолептических свойств воды: вкус, цвет, запах.

2.1.6 Территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием из артезианских скважин имеется только в населенных пунктах п. Сухоногово, д. Асташево, с. Чернопенье, д. Авдотьино, д. Лыщево, д. Тимонино. Водопровод подведен не ко всем домовладениям, водопользование части жилых домов осуществляется из водоразборных колонок. Жители других населенных пунктов Чернопенского сельского поселения для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы, бытовые скважины, родники.

2.1.7 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Обеспечение населения питьевой водой осуществляется по нормативам, рассчитанным в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года N 313-а "О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области", департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет:

Установить тарифы на питьевую воду  для МУП "Коммунсервис" Костромского района в следующих размерах:

| Категория потребителей | Ед.изм. | С 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. | С 01.07.2015 по 31.12.2015 г. г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |
| Население (с НДС) | руб./м3 | 37,23 | 40,36 |

Производственных мощностей водозаборных сооружений достаточно, для существующих на сегодняшний день потребителей воды, однако необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание скважинного оборудования для поддержания существующего дебита скважин и для продления срока службы насосного оборудования.

2.1.8 Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Положительной стороной в системе водоснабжения п. Сухоногово является то, что система является централизованной. Так же имеется 5 скважин, что обеспечивает надёжность поставки воды. На водонапорной станции II-подъема установлена станция управления насосами с частотно-регулируемым приводом, что позволяет экономить электрическую энергию до 30% и исключает возможность перелива водонапорной башни. Отрицательной стороной является отсутствие на всех скважинах приборов учета поднятой воды.

Отсутствие закольцованного участка локальной сети уменьшает надёжность центрального водоснабжения в целом.

Отсутствует система автоматики на скважинах, в связи с чем, увеличивается расход электроэнергии на 1 м3. При отраслевом нормативе в 0,4 кВт*ч, скважинами затрачивается 0,52 кВт*ч на 1 м3 Системы управления насосами с частотно регулируемыми приводами необходимо ввести в эксплуатацию на постоянно работающих скважинах, на которых имеется соответствие мощности насоса и дебита скважины.

Для профессионального обслуживания электрооборудования скважин и систем управления насосами необходим обученный персонал.

Имеет место повышенное напряжение на водозаборе, что может очень быстро вывести технику из строя, а также сокращает срок службы техники примерно в два раза. Дальнейшее превышение нормы может привести к возгоранию.

Основными причинами, по которым, невозможно реализовать проекты является недостаток финансирования. Следовательно, единственным возможным источником пополнения средств бюджета предприятия является режим разумной экономии, связанной с сокращением расходов на энергоносители и в частности на электроэнергию.

2.1.9 Качество воды, поставляемой в систему общего водоснабжения

Качество воды, поставляемой потребителю, определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с 416 ФЗ от 7 декабря 2011 года « О водоснабжении и водоотведении» качество питьевой воды регламентируется ст. 23 главы 4 «Обеспечения качества питьевой, горячей воды».

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источника питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии таких источников либо в случае экономической неэффективности их использования забор воды из источника водоснабжения, подача питьевой воды абонентам осуществляется по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

На предприятии водоснабжения МУП «Коммунсервис»  контроль качества питьевой воды осуществляет на основании договора Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определялась в соответствии с нормами по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Производственный контроль качества питьевой воды производится не регулярно. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённого пункта с численностью населения менее 10 тысяч человек, не менее двух раз в месяц.

Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям должна производиться не менее 4 раз в год.

Согласно данных последнего протокола лабораторных исследований № 1675 от 17 мая 2013 года, пробы брались в МКОУ Чернопенская СОШ Костромского муниципального района п. Сухоногово. Данные представлены в таблицах 2.1.9.1 и 2.1.9.2.

Таблица 2.1.9.1

| Изготовитель | Место взятия проб | Объект, где производился отбор пробы (образца) |
| --- | --- | --- |
| МУП «Коммунсервис» | МКОУ Чернопенская СОШ | в/кран в пищеблоке |

Таблица 2.1.9.3

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запах 20 0С | 1 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах 60 0С | 1 | 2 | балл | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 1 | 2 | Балл | ГОСТ 3351-74 |
| 4 | Цветность | 4,3±1,3 | 20 | Град. Цвет (Cr-Co) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| 5 | Мутность | 3,8±0,8 | 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 3351-74 |
| 6 | Водородный показатель | 7,1±0,2 | 6,0-,90 | ед. рН | РД 52.24.495-2005 |
| 7 | Железо | 0,76±0,17 | 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ Р 51309-99 |
| 8 | Остаточн. хлор | отсут. | 1,2 | мг/дм3 | ГОСТ 18190-72 |
| Представленная проба не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по мутности и содержанию железа. |

Таблица 2.1.9.3

Микробиологические исследования:

| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения (для граф 3,4) | ИД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80 | ОМЧ | Менее 1 | Не более 50 | КОБ в 1 мл. | МУК 4.2.1018.01 |
|  | ОКБ (общие колиформные бактерии) | Не обнаружены | Не допускаются | 100 мл. | МУК 4.2.1018.01 |
|  | ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии) | Не обнаружены | Не допускаются | 100 мл | МУК 4.2.1018.01 |
| Представленная проба соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по вышеперечисленным показателям. |

2.2 Существующие балансы производительности системы водоснабжения

2.2.1 Описание системы коммерческого приборного учёта воды

Приборы учёта воды не имеются ни на одной скважине, поэтому водоснабжающие организации не могут определить фактический объем поднятой и отправленной в водопроводную сеть воды. Коммерческий учёт потреблённой воды осуществляется у потребителя в основном по нормативу.

В настоящее время остро стоит проблема рационального использования воды в жилом секторе. По данным ОАО «Научно-исследовательского института коммунального водоснабжения и очистки воды» утечки в жилищном фонде в среднем по стране оцениваются в размере 20-30% от суммарного отпуска воды населению. Ликвидация утечек, ремонт внутренних водопроводных сетей и применение более совершенной арматуры, установка средств измерения, снижение избыточных напоров у потребителей позволяет снизить объёмы водопотребления в жилищном фонде на 15-20%.

Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный учёт воды, выполняемый с помощью средств измерения, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды (см. «Методика определения неучтённых расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172).

Структурная схема неучтённых расходов воды представлена на рисунке 2.2.1.1

Рис.2.2.1.1- Структурная схема неучтённых расходов воды

2.2.2 Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года №306 «Об утверждении правил установления и потребления нормативов потребления коммунальных услуг», на основании положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года № 168 «О переименовании департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области», департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Утвердить на территории Костромской области:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Костромской области согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

Нормативы водопотребления для населения представленны в таблице 2.2.2.1.

Таблица 2.2.2.1

| № п\п | Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома | Холодное водоснабжение (куб. м на 1 человека в месяц) | Горячее водоснабжение (куб. м на 1 человека в месяц) | Водоотведение (куб. м на 1 человека в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав внутридомовых и инженерных систем | Состав внутриквартирного (домового) оборудования |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение от уличных водоразборных колонок | - | 0,91 | - | - |
| 2 | Централизованное холодное водоснабжение, без водоотведения | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,96 | - | - |
|  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,10 | - | - |
|  |  | раковина, мойка кухонная | 1,42 | - | - |
|  |  | мойка кухонная | 0,91 | - | - |
| 3 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | - | 4,88 |
|  |  | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | - | 4,66 |
|  |  | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | - | 4,46 |
|  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | - | 3,21 |
|  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | - | 2,34 |
|  |  | раковина, мойка кухонная | 1,42 | - | 1,42 |
| 4 | Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | 3,92 | 8,80 |
|  |  | Ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | 3,65 | 8,31 |
|  |  | Ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | 3,41 | 7,87 |
|  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | 2,13 | 5,34 |
|  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | 1,08 | 3,42 |
|  |  | раковина, мойка кухонная | 1,42 | 0,94 | 2,36 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей | водонагреватели на твердом топливе | 4,56 | - | 4,56 |
|  |  | электрические водонагреватели | 5,47 | - | 5,47 |
|  |  | газовые водонагреватели | 6,39 | - | 6,39 |
| 6 | Общежития с общими душами | - | 1,22 | 1,52 | 2,74 |
| 7 | Общежития с общими душами при всех жилых помещениях | - | 1,83 | 2,43 | 4,26 |

Примечания:

- Нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Всего население посёлка составляет 1969 человек, за водоснабжение и водоотведение по нормативам расчитывается большая часть населения, остальные для расчёта используют приборы учёта, либо пользуются собственными скважинами или колодцами.

2.2.3 Сведения о фактическом потреблении воды

Скважины, находящиеся в аренде МУП «Коммунсервис»   затратили значительное количество электроэнергии на подъём и передачу воды потребителям. В таблице 2.2.3.1 представлены объёмы поднятой воды в соответствии с производительностью, установленных на скважинах насосов и количество затраченной на это электроэнергии по приборам учета.

Таблица 2.2.3.1

| Водоснабжающая организация | Деревня |  | Электропотребление, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № скважин | Скважины | КНС п. Сухоногово |
| МУП «Коммунсервис» | п. Сухоногово | №4812 | 58960 | - |
|  |  | №4811 |  |  |
|  |  | №108-Э |  |  |
|  |  | №3912 |  |  |
|  |  | №5344 |  |  |
|  |  | ВНС | 215680 |  |
|  | с. Чернопенье | №1 | 25862 | 22920 |
| Итого: |  | 323422 |

Потери электроэнергии при производстве составляют ≈ 2,5% (7512,6 кВт*ч) от общего потребления электроэнергии.

На подъём воды затрачено 292989,5 кВт*ч в год.

Итого на 1 м3 реализованной воды тратится 3,2 кВт*ч.

Итого на 1 м3 поднятой воды тратится 2,7 кВт*ч в год.

Фактическое потребление воды населением, по данным управляющей организации составило:

Поднято воды  (м3)									         110641,5

Потери (м3)											         14864,5

Потреблено воды (м3)									         95777

в.т.ч. население (м3)									         86888,9

бюджетные организации (м3)						         3593,9

прочие организации (м3)							         5294,1

Итого потребление воды населением составляет 86888,9 м3 воды/год.

Фактическое потребление электричества населением, по данным управляющей организации составило:

Водопровод (кВт*ч)										300502

Очистные сооружения (кВт*ч)								22920

2.2.4 Сведения о фактических и планируемых потерях воды

Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами её потерь и утечек, вызванных высокой степенью износа сетей и оборудования. Также, в системе водоснабжения п. Сухоногово имеется нерациональное расходование водопроводной воды.

В настоящее время остро стоит проблема рационального использования воды в жилом секторе. По данным ОАО «Научно-исследовательского института коммунального водоснабжения и очистки воды» утечки в жилищном фонде в среднем по стране оцениваются в размере 20-30% от суммарного отпуска воды населению. Ликвидация утечек, ремонт внутренних водопроводных сетей и применение более совершенной арматуры, установка средств измерения, снижение избыточных напоров у потребителей позволяет снизить объёмы водопотребления в жилищном фонде на 15-20%.

Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный учёт воды, выполняемый с помощью средств измерения, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды (см. «Методика определения неучтённых расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172).

Неучтённые расходы и потери воды разделяются на группы:

А. полезные расходы воды:

- технологические:

- расходы на собственные нужды организации водопроводно- канализационного хозяйства

- расходы на противопожарные нужды

- расходы воды на нужды городского хозяйства

- организационно – учетные:

- организационно - учётные неучтенные расходы воды:

- погрешность расчётных приборов учёта

Б. потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений:

- утечки воды  из водопроводной сети и емкостных сооружений

- потери воды за счёт естественной убыли

Нормы естественной убыли при транспортировке для передачи абонентам считаются по формуле:

где: t – Продолжительность расчётного периода, ч;

N – Количество участков ВС постоянного диаметра и материала;

li- протяжённость i –го участка ВС постоянного диаметра и материала, км;

ni - норма естественной убыли, кг/км час (для отдельных труб, табличные данные).

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час приведены в таблице 2.2.4.1.

Таблица 2.2.4.1

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Стальные трубы | Чугунные трубы | Асбестоцементные трубы | Железобетонные трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 16,8 | 42 |  |  |
| 125 | 21 | 54 |  |  |
| 150 | 25,2 | 63 |  |  |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |

Примечание:

Для чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях норму следует принимать с коэффициентом 0,7.

Для трубопроводов из ПВД и ПНД со сварными соединениями и трубопроводов ПВХ с клеевыми соединениями норму естественной убыли воды следует принимать как для стальных трубопроводов, определяя этот расход интерполяцией по величине внутреннего диаметра.

Для трубопроводов их ПВХ с соединениями на резиновых манжетах норму следует принимать как для чугунных трубопроводов с такими же соединениями, эквивалентных по величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией.

Нормы естественной убыли для систем водоснабжения в п. Сухоногово составляют: 3409,7 м3 в год, в с. Чернопенье 724,5 м3 в год.

Норма естественной убыли – это предельно допустимая величина безвозвратных потерь воды, возникающих непосредственно при её транспортировке и передаче абонентам вследствие сопровождающих их физических процессов (просачивания через поверхности брызгоуноса и испарения).

К естественной убыли не относятся потери воды, вызванные нарушениями требований стандартов, технических условий, правил технической эксплуатации и хранения, последствиями стихийных бедствий, утечками воды при авариях, хищениями воды.

2.2.5 Территориальный водный баланс подачи и реализации воды

Баланс производства и потребления воды представлен в таблице 2.2.5.1.

Таблица 2.2.5.1

| Наименование участка | Количество поднятой воды, м3 в год | Количество реализованной воды, м3 в год | Потери, м3 в год | Норма естественной убыли м3 в год | Нерациональные потери воды, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Сухоногово | 105692 | 91931,8 | 13760,2 | 3409,7 | 10350,5 |
| с. Чернопенье | 4949,5 | 3845 | 1104,5 | 724,5 | 380 |
| Итого | 110641,5 | 95776,8 | 14864,7 | 4134,2 | 10730,5 |

Прогнозируется дальнейший рост фактически проживающего на территории Чернопенского сельского поселения (постоянное население) за счет освоения новых селитебных территорий под индивидуальное жилое строительство в среднеценовом сегменте (в том числе как второе жилье) и под дачное строительство (см. Схему Генерального плана). В настоящее время идет застройка в п. Сухоногово новых жилых участков (расширение ул. Комсомольская на 9 участков, строительство улиц Молодежная- 16 участков, Южная-17 участков, Дальняя- 18 участков). На данных участках будет проживать приблизительно 180 человек. Годовое потребление воды в поселке соответственно увеличится на 6933,6 м3/год по усредненным нормативным показателям.

Расчет перспективного водопотребления:

Расчет произведем по следующей формуле;

Vг=Nч*Vн*12

где Vг- годовое потребление воды новым населением, м3;

Nч- численность населения, чел.;

Vн- нормативный месячный объем потребления на одного жителя, имеющего централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, в состав внутриквартирного (домового) оборудования которого входят: душ, раковина, мойка кухонная, унитаз. Согласно постановлению департамента топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Костромской области № 4-нп от 28 мая 2013 года, этот объем составит 3,21 м3/мес. на одного жителя.

Vг=180*3,21*12=6933,6 м3.

2.2.6 Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс производства и потребления воды представлен в таблице 2.2.6.1.

Таблица 2.2.6.1

| Наименование участка | Количество поднятой воды, м3 в год | Количество реализованной воды, м3 в год | Потери, м3 | Норма естественной убыли м3 в год | Нерациональные потери воды, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернопенское сельское поселение | 110641,5 | 95776,8 | 14864,7 | 4134,2 | 10730,5 |
| Итого | 110641,5 | 95776,8 | 14864,7 | 4134,2 | 10730,5 |

2.2.7 Структурный водный баланс

Структурный водный баланс представлен в таблице 2.2.7.1.

Таблица 2.2.7.1

| Наименование участка | Количество реализованной воды м3 в год | Потребление воды населением на хозяйственно- питьевые нужды | Потребление воды бюджетными организациями | Потребление воды прочими организациями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернопенское сельское поселение | 95777 | 86888,9 | 3594 | 5294,1 |

2.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения

2.3.1 Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

1. Замена ветхих участков водопровода в п. Сухоногово;

2. В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо планомерно оснащать потребителей приборами регулирования, учёта и контроля водопотребления.

3. Для более точного контроля объема поднятой воды оборудовать все скважины приборами учета холодной воды согласно требованиям 416 ФЗ о водоснабжении и водоотведении.

2.3.2 Сведения об объектах, предлагаемых к реконструкции

1.В виду сложившейся ситуации в  д. Лыщево, при прокладке газопровода, были повреждены и приведены в непригодность участки водопроводной сети. Предлагается собрать совет депутатов Чернопенского сельского поселения, свидетелей, подтверждающих прокладку газопровода не надлежащим образом, потребовать с поставщика газа документы, разрешающие строительство данного газопровода, в случае отказа подать исковое заявление в суд, чтобы взыскать средства с поставщика газа на замену поврежденных участков водопроводной сети.

2. Произвести ремонт водонапорной башни в д. Лыщево.

3. В д. Авдотьино произвести изнутри утепление павильона скважины теплоизоляционными плитами ООО ПО «ПЕНОПЛЭКС». Так же необходимо оборудовать данную скважину электрообогревом.

В настоящее время широкое применение в обогреве скважин имеют ленточные нагревательные элементы. Рекомендуется обматывать оголовок и отходящую трубу ленточным нагревательным элементом «ЭНГЛ-1» с терморегулятором, это на сегодняшний день самый экономичный и самый безопасный метод обогрева скважин. Подробную информацию об элементе нагревательном гибком ленточном можно изучить на сайте http://www.220electro.ru/. После обмотки оголовка скважины и ее трубопровода  ленточным нагревательным элементом, данную систему необходимо обмотать трубной изоляцией. В качестве трубной изоляции рекомендуется изоляция марки XG-09X102 фирмы Armaflex, толщиной 9 мм. Официальным дилером данной компании является группа компаний «Твой город» г. Кострома, тел. +7(4942) 63-94-91.  При установке ЭНГЛ-1 так же необходимо с помощью терморегулятора выставлять температуру нагрева, не превышающую допустимую температуру нагрева трубной термоизоляции!

Помимо скважины в д. Авдотьино, рекомендуется использовать такой вид обогрева и на остальных скважинах Чернопенского сельского поселения.

4. Восстановить станцию обезжелезивания в п. Сухоногово.

2.3.3 Сведения об объектах, предлагаемых к модернизации

1. Установка ЧРП на скважины с электроконтактными манометрами и комплектами промежуточных реле к ним с. Чернопенье, д. Лыщево, д. Авдотьино, д. Тимонино.

2.3.4. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

1. Установка  ЧРП марки «Веспер-Е2-8300» для мощности двигателя насоса 5,5 кВт на скважины с. Чернопенье, д. Лыщево, д. Авдотьино, д. Тимонино- 140,8 тыс. руб. Установка ЧРП на скважины позволит экономить до 30% потребления электрической энергии, а так же позволит избежать переливов в водонапорных башнях.

2. Замена стальных трубопроводов на трубы ПВХ, протяженностью 314 м – 376 тыс. руб.

3. Ремонт водонапорной башни в д. Лыщево – 20 тыс. руб.

4. Утепление павильона для скважины в д. Авдотьино-(пеноплэкс-2800р., ЭНГЛ-1-765р.)

5. Установка ЭНГЛ-1 на скважины п. Сухоногово-3825р.

6. Установка станции обезжелезивания «СОКОЛ-Ф(М, С)» производительностью 30 м3/ч. Ценна+ доставка и монтаж под ключ 1800 тыс. р. Производитель ЗАО «ЭкоПромКомпания» г. Владимир тел. +7(4922) 42-01-39.

Итоговая сумма составляет: 2203,4 тыс. рублей.

Экономия электрической энергии при замене типа обогрева скважин в

п. Сухоногово составит 8200 кВт*ч за год. Это 39360 р.

Окупаемость капитальных вложений составит: 3825/39360=0,1 года.

3 Схема водоотведения

3.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

3.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод

На территории поселка Сухоногово система водоотведения состоит из одной централизованной системы водоотведения, использования выгребных ям, вывоз ЖБО, от которых осуществляется по договору из выгребных ям индивидуальных жилых домов.

В настоящее время централизованная система бытовой канализации присутствует в населенном пункте п. Сухоногово.

Водоотводящие сети п. Сухоногово находятся в аренде   ООО «Коммунальные системы».

Остальные жители используют выгребные ямы.

Стоки от сельхозпредприятий поступают в накопители стоков, затем вывозятся на поля.

Остальное население Чернопенского сельского поселения, проживающее в частном секторе, вывоз ЖБО осуществляет своими силами.

Информация, о протяжённости, диаметре и материале трубопроводов сетей канализации отсутствует.

Нормативные сроки службы некоторых сооружений и сетей водопровода и канализации (утверждены ЦСУ СССР, МФ СССР, госпланом СССР 28 ФЕВРАЛЯ 1972 Г. N 9-17-ИБ)

Инструкция по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий утверждена приказом

Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975г. № 378.

Результаты измерений на канализационных насосных станциях представлены в таблице 3.1.1.1.

Таблица 3.1.1.1

| Фаза | Ток, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| А | 4,6 | 235 |
| В | 4,8 | 234 |
| С | 4,3 | 236 |

На работу КНС приходится 22920 кВт*ч в год.

Основными потребителями электроэнергии на канализационных насосных станциях являются глубинные насосы  ЦМК 50-10 мощностью 3,2 кВт.

3.1.2 Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

Централизованной системой водоотведения пользуется практически все население п. Сухоногово.

Централизованная система водоотведения присутствует только в п. Сухоногово. Остальная территория Чернопенского сельского поселения, по ряду объективных причин, не охвачена системой централизованного водоотведения.

3.1.3 Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

Одной из наиболее значимых систем жизнеобеспечения любого населённого пункта является водоотведение и очистка хозяйственно бытовых, промышленных и поверхностных (ливнёвых) сточных вод.

При организации производственного контроля требуется соблюдение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Централизованная система водоотведения выходит на поля фильтрации.

Рекультивация полей фильтрации не производится.

3.2 Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

3.2.1 Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта

На очистных сооружениях система коммерческого учёта объема пропущенных сточных вод отсутствует.

Коммерческому учёту подлежит количество сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод п. 6, статья 20. Организация коммерческого учёта. 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Обязательный коммерческий учёт предусматривается ст.83 Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

3.2.2 Сведения о действующих тарифах в системе водоотведения

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области издано постановление  от  18 декабря 2015 года № 15/551

«Об установлении тарифов на водоотведение для ООО «Коммунальные системы» потребителям Костромского муниципального района на 2016-2018 годы» (в редакции  постановления департамента от 20.12.2016 № 16/441).

Тарифы на  водоотведение установлены  в следующих размерах:

| Категория потребителей | Ед. измер. | С 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | С 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Население | руб./м3 | 39,88 | 41,99 |
| Бюджетные и прочие потребители | руб./м3 | 39,88 | 41,99 |

3.2.3 Баланс водоотведения

Удельное среднесуточное водоотведение на одного жителя в сельском населённом пункте 150 л/сут (0,15 м3/сут.), (СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»).

Баланс водоотведения п. Сухоногово представлен в таблице 3.2.3.1.

Таблица 3.2.3.1

| Наименование объекта | Количество поднятой воды из скважин, м3 год | Количество потреблённой воды из скважин, м3 год | Потери воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма естественной убыли воды, м3 год | Неконтролируемое водоотведение, м3 год |
| КНС-1,2 | 105692 | 91931,8 | 3409,7 | 7015,1 |

3.3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоотведения

3.3.1Сведения об объектах, планируемых к новому строительству

1. Для п. Сухоногово близ территории полигона (закрытая свалка)  предлагается строить новые блочные очистные сооружения типа «Тверь - 400» с полной биологической очисткой, производительностью в 400 м3/сут., рассчитанные на 1500-2000 чел.

3.3.2 Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Стоимость строительства данных очистных сооружений будет составлять 12108,3 тыс. руб. вместе со строительно-монтажными работами.

С установкой очистных сооружений появится возможность контролировать качество сточных вод и улучшить общую экологическую обстановку поселка.        Средняя годовая прибыль от систем водоотведения, исходя из данных о количестве населения, существующих на сегодняшний день нормативов водоотведения на одного человека в месяц и установленных тарифов, составит:

Гп=Nн*Н*12*Тф,

где Гп- средняя годовая прибыль, руб.

Nн- численность населения, чел.

Н-  Нормативы водоснабжения (куб.м/месяц), жилые помещения с водопроводом и канализацией (в т.ч. выгребные ямы), с ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе.

Тф- действующий тариф на водоотведение Население (с НДС), руб./м3

Гп=1847*4,05*12*34,65=3110,3 тыс. руб.

Срок окупаемости капитальных вложений составит:  				               12108300/3110300=3,9 года. (без учета изменения тарифов). С увеличением тарифов, срок окупаемости будет уменьшаться.

4 Основные понятия, используемые в проекте

Абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения;

Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод;

Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод;

Коммерческий учет воды и сточных вод (далее также - коммерческий учет) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом;

Состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах;

Качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

Техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции;

Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

Централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Перечень использованной литературы

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон № 416 от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон № 190 от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644  «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

- СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003.

- СНИП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Постановление Правительства Российской Федерации от13 мая 3013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г.№167.

- ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством.

# СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».