# Памятка по эксплуатации печного отопления

Пик "печных" пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со временем приходит в негодность.

Основные причины "печных" пожаров. 
Во-первых, нарушение правил устройства печи: 
- недостаточные разделки дымовых труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые расстояния между стенками печи и деревянными конструкциями перегородок и стен дома;

- отсутствие пред топочного листа; под печь возводится самостоятельный фундамент. 
Во-вторых, нарушение правил ПБ при эксплуатации печи: 
- розжиг печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

- использование дров, длина которых превышает размеры топливника;

- перекаливание печей;

- оставленные открытыми дверки;

- сушка одежды или других предметов вблизи очага.

Поверхности отопительных приборов и дымовых труб необходимо систематически очищать от пыли и белить, обнаруженные в печи трещины своевременно заделывать. 
Все печи должны быть отремонтированы и тщательно проверены. 
Необходимо помнить, что в печи ценится, не только хорошая тяга, теплоотдача, экономичность и эстетические качества, но и безопасность.

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать детям надзор за ними. 
- Располагать топливо и другие горючие вещества и материалы на пред топочном листе. 
- Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ. 
- Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива. 
- Производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий. 
- Перекаливать печи. 
- Устанавливать металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности, стандартам и техническим условиям. При установке временных металлических и других печей заводского изготовления должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.

Телефоны экстренных служб:

Единая службы спасения Костромской области - 01

Вызов пожарной охраны с мобильных телефонов по номеру -112

Единая дежурная диспетчерская служба

Костромского района   45-32-42

Комиссия по ЧС и ПБ

Чернопенского сельского поселения