Схема водоснабжения и водоотведения Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области

на период с 2021по 2031 год

2023 год

Содержание

| 1 | Введение | Стр.3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схема водоснабжения |  |
| 2.1 | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения | Стр.7 |
| 2.2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения | Стр.16 |
| 2.3 | Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | Стр.17 |
| 2.4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | Стр.25 |
| 2.5 | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | Стр.26 |
| 2.6 | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | Стр.26 |
| 2.7 | Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | Стр.27 |
| 2.8 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | Стр.28 |
| 3 | Схема водоотведения |  |
| 3.1 | Существующее положение в сфере водоотведения поселения | Стр.29 |
| 3.2 | Балансы сточных вод в системе водоотведения | Стр.31 |
| 3.3 | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | Стр.32 |

1. Введение

Развитие систем водоснабжения, водоотведения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы водоснабжения, водоотведения осуществляется на основании схем водоснабжения, водоотведения.

Схема водоснабжения, водоотведения Чернопенского сельского поселения Костромского Муниципального района Костромской области разработана на период до 2031 года включительно.

Муниципальное образование расположено в южной части Костромского муниципального района, к югу от г. Кострома и граничит:

- на севере – с территорией муниципального образования «Самсоновское сельское поселение» Костромского муниципального района (32,2 км);

- на западе и юге – с территорией муниципального образования «Нерехтский муниципальный район»(24,5км);

- на востоке– с территорией муниципального образования «Красносельский район» (по руслу реки Волга) (18,2км);

Описание прохождения границы начинается с северной части территории Чернопенского сельского поселения и выполнено по ходу часовой стрелки.

Начальная точка описания (Точка А) находится в точке сочленения границ Чернопенского и Самсоновского сельских поселений  и административной границы Нерехтского муниципального района, в крайнем западном углу участка земель ГЛФ (Государственный лесной фонд).

От точки А граница Чернопенского и Самсоновского сельских поселений в виде ломаной линии проходит по границе лесных угодий  и пахотных земель ФГУП племзавод «Чернопенский» около 500м в восточном направлении, затем около 400м на северо-восток до точки сочленения границ угодий ГЛФ, ФГУП племзавод «Чернопенский» и Костромского лесхоза. От этой точки граница поселения 300 м идет в северо-восточном направлении по южной границе 70 квартала Космынинского лесничества Костромского лесхоза до р.Кубань. Далее около 500м она в виде извилистой линии проходит в общем южном направлении посередине р.Кубань, затем около 1 км в виде ломаной линии генерального юго-восточного направления по южным границам 70, 71 кварталов Космынинского лесничества Костромского лесхоза и 400 м на северо-восток вдоль границы 71 квартала до точки сочленения границ угодий ГЛФ, ФГУП племзавод «Чернопенский»  и Костромского лесхоза. От этой точки около 1.1км. граница поселения в виде ломаной линии генерального северо-восточного направления проходит по границе угодий ГЛФ и ФГУП. Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +37,0  0С.

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 46,0  0С

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца + 25,1 0С (июль). Средняя температура  наиболее холодного периода – 12,1 0С (январь).

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Чернопенском сельском поселении Костромского муниципального района Костромской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Графическая часть содержит схему водопроводных и канализационных сетей на бумажном носителе.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2031 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Количество населения в поселении составляет – 2329 человек. Центральная усадьба – посёлок Сухоногово, население на 01.01.2023 г. составляет — 1796 человек. Был основан на торфоразработках, здесь находилось торфопредприятие с времён ВОВ и в дальнейшем ОАО «Торф» - ликвидировано в 2003 году.

Главой  Чернопенского сельского поселения в настоящее время является – Зубова Елена Николаевна.  1 октября 2021 года вступила в должность  главы Чернопенского сельского поселения.

На территории Чернопенского сельского поселения расположено 25 населенных пунктов.

На территории сельского поселения имеются следующие промышленные и сельскохозяйственные предприятия различных форм собственности:

- ОАО «Племенной завод «Чернопенский»», КФХ «Коростелёво», КФХ «Буравлев В. А.», КФХ «Стельмаченко В. И.»,  КФХ «Стрелец М. Э», КФХ «Шишкова О. В.»,  - специализируются на выращивании продуктов растениеводства открытого грунта;

- ООО «Животноводческий комплекс «Волжанка»;

- ООО «Костромская пивоваренная компания».

На территории административного центра сельского поселения находится:

- Администрация Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области;

- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Чернопенского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области»;

- Муниципальное казенное учреждение «Чернопенская средняя общеобразовательная школа»;

- Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Сухоноговская детская школа искусств;

- МБДОУ «Детский сад «Колосок» п. Сухоногово»;

- Муниципальное казенное учреждение Центр культуры и молодежи  «Сухоноговский»;

- Муниципальное казенное учреждение «Спортивный центр имени А. И. Шелюхина А.И.

- Архив Костромского района

На территории сельского поселения находятся:

- Сухоноговская амбулатория;

- Аптечный пункт;

- Александро-Невская церковь п. Сухоногово;

- Почтовое отделение;

- Филиал Сбербанка РФ.

На территории сельского поселения имеются предприятия торговли:  ИП Аристова С.А.,  ИП Стеценко В. А., ИП Смирнова Н. В.,  придорожное кафе «Авдотьино», ООО «Агроторг» (магазин «Пяторочка»), ООО «Темп» (магазин «Высшая Лига»).

На территории сельского поселения расположены и работают:

- Санаторий «Лунево на Волге»;

- Эко-отель «Романов лес»;

- Санаторий «Серебряный Плес»;

- Оздоровительный лагерь «Электроник»;

- МУП «Коммунсервис», участок п. Сухоногово — котельная;

- ИП Горохов С. Ж.

Динамика роста населения приведена в таблице:

Таблица

Прогноз численности населения Чернопенского сельского поселения - инновационный вариант

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2030 | 2015г. к 2008г.,% | 2030г. к 2008г.,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Сухоногово | 1803 | 1840 | 1847 | 1866 | 1971 | 103.5 | 109.3 |
| 2 | д. Асташево | 21 | 20 | 19 | 88 | 477 | 419 | 2271 |
| 3 | д. Авдотьно | 35 | 37 | 47 | 49 | 57 | 140 | 162.9 |
| 4 | д. Бычиха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | д. Гороженица | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | 600 |
| 6 | д. Карпово | 26 | 23 | 23 | 26 | 45 | 100 | 173.1 |
| 7 | д. Качалово | 1 | 6 | 1 | 27 | 177 | 2700 | 17700 |
| 8 | д. Качалка | 1 | 3 | 1 | 6 | 35 | 600 | 3500 |
| 9 | д. Козлищево | 10 | 12 | 15 | 17 | 25 | 170 | 250 |
| 10 | д. Коростелево | 3 | 5 | 7 | 11 | 33 | 366.7 | 1100 |
| 11 | д. Кузьминка | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 144.4 | 200 |
| 12 | д. Лунево | 111 | 110 | 109 | 119 | 173 | 107.2 | 155.9 |
| 13 | д. Лыщево | 11 | 14 | 18 | 47 | 208 | 427.3 | 1890.9 |
| 14 | д. Наумово | 6 | 15 | 5 | 10 | 37 | 166.7 | 616.7 |
| 15 | д. Панино | 1 | 1 | 12 | 16 | 38 | 1600 | 3800 |
| 16 | д. Пахомьево | 1 | 1 | 2 | 6 | 28 | 600 | 2800 |
| 17 | д. Погорелка | 1 | 2 | 6 | 12 | 46 | 1200 | 4600 |
| 18 | д. Свотиново | 15 | 12 | 12 | 15 | 32 | 100 | 213.3 |
| 19 | д. Сулятино | 10 | 10 | 13 | 14 | 19 | 140 | 190 |
| 20 | д. Сухоногово | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 300 | 1800 |
| 21 | д. Сущево | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 600 | 600 |
| 22 | д. Тимонино | 8 | 10 | 20 | 37 | 134 | 462.5 | 1675 |
| 23 | д. Фатьянка | 1 | 2 | 3 | 40 | 247 | 4000 | 24700 |
| 24 | с. Чернопенье | 101 | 118 | 126 | 158 | 338 | 156.4 | 334.6 |
| 25 | д. Юрьевка | 0 | 0 | 1 | 6 | 33 | 600 | 3300 |
|  | Всего: | 2176 | 2256 | 2322 | 2592 | 4201 | 119.1 | 193.1 |

2. Схема водоснабжения

2.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

2.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В настоящее время на территории Чернопенского сельского поселения  имеется централизованная система водоснабжения в населенных пунктах п.Сухоногово, с.Чернопенье, д.Асташево.

Собственником оборудования и сетей централизованного водоснабжения п.Сухоногово, с.Чернопенье является администрация Костромского муниципального района Костромской области. Для организации эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории района создано МУП «Коммунсервис», которое являются балансодержателем и эксплуатирующим предприятием данного имущества.

Оборудование и муниципальные сети водоснабжения по договору переданы в эксплуатационную ответственность МУП «Коммунсервис».

Система водоснабжения поселка Сухоногово состоит из 7-ми артезианских скважин (5пять действующих, две резервные), 1-й водонапорной станции II-го подъема, 1-й водонапорной башни, 2-х накопительных емкостей объемом 250 м3, 9437 метров водопроводных сетей, 148-ми водопроводных колодцев, 30 пожарных гидрантов, 5-ти водоразборных колонок. Также на территории п. Сухоногово расположена котельная, которая обеспечивает горячим водоснабжением в том числе 18 многоквартирных жилых домов.

Вода из скважин по трубопроводам поступает к потребителям по системе центрального водоснабжения, а также к водоразборным колонкам и пожарным гидрантам. Схемы водоснабжения представлены на карте.

2.1.2.  Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Жители деревень Авдотьино, Бычиха, Гороженица, Карпово, Качалово, Качалка, Козлищево, Коростелево, Кузьминка, Лунево, Лыщево,  Наумово, Панино, Пахомьево, Погорелка, Свотиново, Сулятино, Сухоногово, Сущево, Тимонино,  Фатьянка, Юрьевка не имеют централизованного водоснабжения и для удовлетворения потребности в питьевой воде используют индивидуальные колодцы,  индивидуальные скважины.

2.1.3.  Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09. 2013 № 782  применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

В Чернопенском сельском поселении  имеется две технологические зоны — Зона водоснабжения п.Сухоногово, Зона водоснабжения с.Чернопенье, эксплуатирующей организацией  является МУП «Коммунсервис» Костромского района.

Зона водоснабжения посёлка Сухоногово  состоит из 7-ми скважин, 1-й ВНС-II-го подъема. Рядом с ВНС находятся две накопительные емкости объемом по 250 м3.

Скважины обеспечивают подачу воды в систему через ВНС и накопительные емкости. Дебит скважин, расположенных на водозаборе п. Сухоногово, составляет в среднем 9-10 м3/ч.

Так же на ул. Комсомольская в северо-восточной части посёлка расположена водонапорная башня, которая служит в качестве резервного водоснабжения и для противопожарных нужд.

Протяжённость водопроводных сетей посёлка составляет 9437 метров, в составе которых, полиэтиленовых труб 1648 метров, чугунных труб 7475 метров, стальных 314 метров.

Зона водоснабжения с. Чернопенье состоит из 1-й скважины и одной водонапорной башни. Водопроводная сеть состоит из 28-ми водопроводных колодцев.

2.1.4. описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

На территории Чернопенского сельского поселения расположены водозаборные скважины,  перечень которых  представлен в таблице:

| Местоположение | Номер скважины |
| --- | --- |
| п. Сухоногово | Скважины № 4811, №4812, №3912, №108-Э, №5344; резервные скважины - № 5264 (1), № 5264 (2) |
| с.Чернопенье | Скважина № б/н |

Водозаборный участок в п.Сухоногово (Асташево) представлен  семью скважинами №№ 108-э, 3912, 4811, 4812, 5344, 5264 (1), 5264 (2). Пять из которых являются действующими (№№ 108-э, 3912, 4811, 4812, 5344), две — резервными  (№№ 5264 (1), 5264 (2)). Скважина № 108-э временно не эксплуатируется, требуется замена насосного оборудования.

Скважины №№ 3912, 5344 в декабре  2021 года капитального отремонтированы.

Скважины №№ 5264 (1), 5264 (2) — законсервированы.

Артезианская скважина с насосной станцией расположена по адресу: Костромская область, Костромской район, Чернопенское сельское поселение, с. Чернопенье,   ул. Новая, д. 4а.

Неравномерность водопотребления в п. Сухоногово регулируется двумя существующими накопительными емкостями объемом по 250 м3 и одной водонапорной башней объемом 30 м3. Неравномерность водопотребления в с. Чернопенье регулируется  водонапорной башней объемом 30 м3.

Перечень водонапорных башен представлен в таблице:

| Местоположение | Количество |
| --- | --- |
| п. Сухоногово | 1 шт. |
| п. Сухоногово (накопительные емкости) | 2 шт. |
| с.Чернопенье | 1 шт. |

Перечень водопроводных сетей п. Сухоногово представлен в таблице:

| Материал труб | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| Полиэтилен | 32, 40, 50, 63, 75, 100 | 1648 |
| Сталь | 75 | 314 |
| Чугун | 50, 63, 75, 100, 105, 200 | 7475 |

Нормативные сроки службы некоторых сооружений и сетей водопровода и канализации (утверждены ЦСУ СССР, МФ СССР, госпланом СССР 28 февраля 1972 Г. N 9-17-ИБ).

Нормативные сроки службы:		чугунных трубопроводов – 70 лет

стальных трубопроводов – 30 лет

Срок службы полиэтиленовых трубопроводов: 25-30 лет. Инструкция по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий утверждена приказом Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 г. № 378.

Водопроводные сети с. Чернопенье, протяженностью 1918,7 м, представляют  собой подземное сооружение, расположенное на глубине 1,8 м.

Электроснабжение обеспечивается с электроподстанции «Сухоногово» 35/10кВ воздушными ЛЭП 10кВ. В населенных пунктах установлены понижающие подстанции на напряжение 0,4 кВ.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии для предприятия является «Костромская сбытовая компания» на основании договора энергоснабжения.

Перечень расчётных приборов учёта электроэнергии представлен в таблице:

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | Тип прибора | Номер прибора | Дата установки (дата поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор п. Сухоногово | ПСЧ-4ТМ.05МК.16.02 Кл. точн. 1 | №1111135685 | 2013 год. |
|  |  | ПСЧ-4ТМ.05МК.16.02 Кл. точн. 1 | №1112130280 | 2013 год. |
|  |  | ТРИО 5(10)А Кл. точн. 1 | №019851 | 2004 год. |
|  |  | ТРИО 5(10)А Кл. точн. 1 | №017941 | 2004 год. |
| 2 | с.Чернопенье | Меркурий 230АМ-02 10-100А | № 03784582-09 | 2009 год |

Потребление электроэнергии предприятиями представлены в таблице:

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | 2013 год кВт*час |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор п. Сухоногово | 58960 |
| 2 | Водонапорная станция 2-го подъема (ВНС) | 215680 |
| 3 | Скважина д. Чернопенье | 25862 |

Приборы учета воды на всех водозаборных сооружениях отсутствуют.

Объем поднятой воды предприятием представлен в таблице:

| № п/п | Наименование объекта (место установки) | 2013 год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор п. Сухоногово в т.ч. | 91931,8 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 21759 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 70172,8 |

Системы коммунального водоснабжения являются крупными потребителями электроэнергии, удельный расход электроэнергии этими предприятиями на нужды жилищно-коммунального хозяйства в расчёте на одного жителя составляет в среднем 0,3÷0,4 кВт*ч /сут.

Основными потребителями электроэнергии в системе коммунального водоснабжения и водоотведения являются:

- насосные станции I подъема, обеспечивающие забор воды из источника (поверхностного или подземного) и транспортирование её к водоочистной станции или сборным резервуарам;

- насосные станции II подъема, передающие воду от резервуаров чистой воды в водопроводную сеть населённого пункта;

- насосные станции III и последующих подъемов, в том числе станции подкачки, непосредственно у потребителей, создающие требуемые напоры воды;

- насосные станции по перекачке сточных вод, устраиваемые в тех случаях, когда нет возможности транспортировать их самотеком до очистной станции и далее до водоема;

- предприятия по очистке сточных вод и обработке осадков;

- административные здания, мастерские и другие вспомогательные службы.

При численности населения 1847 человек потребление электроэнергии п. Сухоногово поселением  в год на коммунальные нужды должно составлять:

WкВт*ч. = 0,4*365*1847 = 269662 кВт*ч в год.

При численности населения в с. Чернопенье 126 человек потребление электроэнергии в год на коммунальные нужды должно составлять:

WкВт*ч. = 0,4*365*126 = 18396 кВт*ч в год.

Источником водоснабжения Чернопенского сельского поселения являются подземные воды.

Схема существующей системы водоснабжения и водоотведения п. Сухоногово

Источники водоснабжения, находящиеся в эксплуатации предприятия МУП «Коммунсервис», имеют удовлетворительное состояние. Водозаборные точки находятся внутри панельных павильонов. Дополнительным утеплением внутри построек является обогрев от обогревателей мощностью в 700 и 1500 Вт.

Энергоэффективность системы водоснабжения

Измерения нагрузок на водозаборе п. Сухоногово проводились прибором FLUKE-43B.

Результаты измерений электрических нагрузок представлены в таблице:

| Фаза | Ток, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| А | 40 | 234 |
| В | 35 | 239 |
| С | 45,4 | 243 |

Результаты измерения показали, что двигатели на насосах скважин  нагружены в номинал, с учетом электрообогрева измерения показали, что активная мощность, потребляемая скважинами, составляет 28,8 кВт. Номинальная суммарная потребляемая мощность двигателей  типа ЭЦВ 6-10-110 и двигателя ЭЦВ 6-10-80 составляет 26 кВт, следовательно насосы работают в нормальном режиме. Однако, имеет место повышенное напряжение, что может очень быстро вывести технику из строя, а также сокращает срок службы техники примерно в два раза. Дальнейшее превышение нормы может привести к возгоранию.

Состояние существующих сооружений очистки и подготовки воды

В системе водоснабжения п. Сухоногово имеется станция обезжелезивания воды. В  настоящее время на территории водозаборного участка  по федеральной программе «Чистая вода»  производится строительство станции водоподготовки, проводятся пуско-наладочные работы. Ориентировочный срок окончания строительных и пуско-наладочных работ — июль-август 2023 года.

Описание водоподготовки:

Для доведения качества подземных вод до нормируемых СанПиН 1.2.3684-21 показателей на водозаборе установлена система водоподготовки блочно-модульного типа. Номинальная производительность системы водоподготовки по очищенной воде составляет до 45 куб м/ч (840 куб м/сут).

Работа водоподготовки происходит следующим образом:  предварительно очищенная на фильтре грубой очистки от примесей (песок, ил и др.) исходная вода поступает на узел аэрации, где насыщается кислородом воздуха. Далее,  вода поступает на установку обезжелезивания и деманганации, при прохождении через которую, содержащиеся в воде железо и марганец, а также соли аммония, задерживаются на фильтровой нагрузке. Очищенная вода проходит через фильтр тонкой очистки и обеззараживается с помощью ультрафиолетового стерилизатора. В процессе обезжелезивания вода дополнительно умягчается. После системы водоподготовки вода, подаваемая в разводящую сеть п.Сухоногово и д.Асташево полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3684-21.

В целях обеспечения населения качественной питьевой водой  установлена станция очистки питьевой воды «Радуга-М»  в досуговом центре по адресу: п.Сухоногово, пл.Советская, д.4.

Состав оборудования системы водоподготовки по обеспечению питьевого режима:

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Насос Wilo WJ с автоматикой |
| 2 | Фильтр грубой механической очистки Dy25 |
| 3 | Автоматическая установка обезжелезивания ФОВ-1252-R в сборе |
| 4 | Автоматическая установка обезжелезивания и умягчения ФОУВ-1054-R в сборе |
| 5 | Фильтр тонкой очистки – BB-20 Cb |
| 6 | Установка УФ обеззараживания воды Velgo |

«Радуга-М» очищает воду от свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, органических и неорганических соединений. После очистки от грубых механических примесей вода поступает на станцию обезжелезивания, удаление из воды взвешенных веществ, соединений железа осуществляется путем фильтрования через слой сорбционной загрузки. После очистки от грубых механических примесей и основного содержания соединений тяжелых металлов и сероводорода вода поступает на станцию обезжелезивания и умягчения. Финишное удаление из воды растворенного железа и солей жесткости осуществляется путем фильтрования через слой пятикомпонентной каталитической загрузки. После очистки от грубых механических примесей, солей жесткости и железа вода поступает на фильтр тонкой очистки для улучшения органолептических свойств воды: вкус, цвет, запах.

Качество воды, поставляемой в систему общего водоснабжения

Качество воды, поставляемой потребителю, определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с 416 ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении» качество питьевой воды регламентируется ст. 23 главы 4 «Обеспечения качества питьевой, горячей воды».

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источника питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии таких источников либо в случае экономической неэффективности их использования забор воды из источника водоснабжения, подача питьевой воды абонентам осуществляется по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

На предприятии водоснабжения МУП «Коммунсервис»  контроль качества питьевой воды осуществляет на основании договора Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определялась в соответствии с нормами по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Производственный контроль качества питьевой воды производится не регулярно. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённого пункта с численностью населения менее 10 тысяч человек, не менее двух раз в месяц.

Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям должна производиться не менее 4 раз в год.

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Положительной стороной в системе водоснабжения п. Сухоногово является то, что система является централизованной. Так же имеется 5 действующих скважин, что обеспечивает надёжность поставки воды. На водонапорной станции II-подъема установлена станция управления насосами с частотно-регулируемым приводом, что позволяет экономить электрическую энергию до 30% и исключает возможность перелива водонапорной башни. Отрицательной стороной является отсутствие на всех скважинах приборов учета поднятой воды.

Отсутствие закольцованного участка локальной сети уменьшает надёжность центрального водоснабжения в целом.

Отсутствует система автоматики на скважинах, в связи с чем, увеличивается расход электроэнергии на 1 м3. При отраслевом нормативе в 0,4 кВт*ч, скважинами затрачивается 0,52 кВт*ч на 1 м3 Системы управления насосами с частотно регулируемыми приводами необходимо ввести в эксплуатацию на постоянно работающих скважинах, на которых имеется соответствие мощности насоса и дебита скважины.

Для профессионального обслуживания электрооборудования скважин и систем управления насосами необходим обученный персонал.

Имеет место повышенное напряжение на водозаборе, что может очень быстро вывести технику из строя, а также сокращает срок службы техники примерно в два раза. Дальнейшее превышение нормы может привести к возгоранию.

Основными причинами, по которым, невозможно реализовать проекты является недостаток финансирования. Следовательно, единственным возможным источником пополнения средств бюджета предприятия является режим разумной экономии, связанной с сокращением расходов на энергоносители и в частности на электроэнергию.

2.1.5. Основные сведения об организации, эксплуатирующей систему водоснабжения п.Сухоногово, с.Чернопенье:

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунсервис" |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Качалов Владимир Александрович, директор |
| Юридический адрес | 156519, Костромская область, Костромской р-н, п. Никольское, ул. Мира, дом 16 |
| Фактический полный почтовый адрес | 156519, Костромская область, Костромской р-н, п. Никольское, ул. Мира, дом 16 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | тел. 8(0492) 644-243, факс 8(0492) 644-238 Е-mail: office@comserv-kr.ru |
| Основной государственный регистрационный номер ОГРН: | 1054477610934 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4414010201 |
| Код причины поставки на учёт КПП: | 441401001 |

2.2.  Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основными задачами развития централизованной системы  водоснабжения являются:

- Обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения абонентов;

- Обеспечение подачи необходимого объема питьевой воды на нужды вновь строящихся жилых домов.

Для выполнения этих задач в рамках развития системы водоснабжения запланированы следующие целевые показатели:

1. Снижение потерь питьевой воды;

2. Снижение аварийности на водопроводных сетях до 0,5 повреждений на 1 км сети.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013  №782

«О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности  водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

В зависимости от темпов застройки и сноса жилья, объемов финансирования можно определить два сценария развития схемы водоснабжения Чернопенского сельского поселения.

I. Сохранение существующей схемы без изменения количества и мощности объектов централизованного водоснабжения.

При этом сценарии к 2031 г.:

    - Износ водопроводной сети достигнет 80 %;

    - Не будет обеспечено подключение новых объектов строительства.

II. Изменение схемы водоснабжения в связи с реконструкций старого.

Данный сценарий предусматривает:

- реконструкцию водопроводной сети;

- строительство новой водопроводной сети;

- строительство станций водоподготовки на водозаборных скважинах;

- строительство новых водозаборов.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения Чернопенского сельского, наиболее приоритетным является второй. Это объясняется тем, что при первом сценарии развития централизованных систем водоснабжения при реализации Генерального плана Чернопенского сельского поселения, остаются нерешенными вопросы по бесперебойному обеспечению водой потребителей. Поэтому в дальнейшем, как приоритетный, будет рассматриваться второй сценарий развития централизованной системы питьевого водоснабжения.

При этом сценарии необходимо переложить водопроводы, имеющие износ от 50% и аварийность выше 10 повреждений на 1 км. Это необходимо для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением вновь вводимых объектов строительства и для снижения потерь при транспортировке воды.

2.3.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Описание системы коммерческого приборного учёта воды

Приборы учёта воды не имеются ни на одной скважине, поэтому водоснабжающие организации не могут определить фактический объем поднятой и отправленной в водопроводную сеть воды. Коммерческий учёт потреблённой воды осуществляется у потребителя в основном по нормативу.

В настоящее время остро стоит проблема рационального использования воды в жилом секторе. По данным ОАО «Научно-исследовательского института коммунального водоснабжения и очистки воды» утечки в жилищном фонде в среднем по стране оцениваются в размере 20-30% от суммарного отпуска воды населению. Ликвидация утечек, ремонт внутренних водопроводных сетей и применение более совершенной арматуры, установка средств измерения, снижение избыточных напоров у потребителей позволяет снизить объёмы водопотребления в жилищном фонде на 15-20%.

Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный учёт воды, выполняемый с помощью средств измерения, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды (см. «Методика определения неучтённых расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения», утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172).

Структурная схема неучтённых расходов воды представлена на рисунке:

Структурная схема неучтённых расходов воды

Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года №306 «Об утверждении правил установления и потребления нормативов потребления коммунальных услуг», на основании положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года № 168 «О переименовании департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области», департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  - Утвердить на территории Костромской области:

- нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Костромской области согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

Нормативы водопотребления для населения представлены в таблице:

| № п\п | Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома | Холодное водоснабжение (куб. м на 1 человека в месяц) | Горячее водоснабжение (куб. м на 1 человека в месяц) | Водоотведение (куб. м на 1 человека в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав внутридомовых и инженерных систем | Состав внутриквартирного (домового) оборудования |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоснабжение от уличных водоразборных колонок | - | 0,91 | - | - |
| 2 | Централизованное холодное водоснабжение, без водоотведения | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,96 | - | - |
|  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,10 | - | - |
|  |  | раковина, мойка кухонная | 1,42 | - | - |
|  |  | мойка кухонная | 0,91 | - | - |
| 3 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение | ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | - | 4,88 |
|  |  | ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | - | 4,66 |
|  |  | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | - | 4,46 |
|  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | - | 3,21 |
|  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | - | 2,34 |
|  |  | раковина, мойка кухонная | 1,42 | - | 1,42 |
| 4 | Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна длиной 1650-1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | 3,92 | 8,80 |
|  |  | Ванна длиной 1500-1550 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | 3,65 | 8,31 |
|  |  | Ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | 3,41 | 7,87 |
|  |  | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | 2,13 | 5,34 |
|  |  | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | 1,08 | 3,42 |
|  |  | раковина, мойка кухонная | 1,42 | 0,94 | 2,36 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей | водонагреватели на твердом топливе | 4,56 | - | 4,56 |
|  |  | электрические водонагреватели | 5,47 | - | 5,47 |
|  |  | газовые водонагреватели | 6,39 | - | 6,39 |
| 6 | Общежития с общими душами | - | 1,22 | 1,52 | 2,74 |
| 7 | Общежития с общими душами при всех жилых помещениях | - | 1,83 | 2,43 | 4,26 |

Примечания:

- Нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

За водоснабжение и водоотведение по нормативам рассчитывается большая часть населения, остальные для расчёта используют приборы учёта, либо пользуются собственными скважинами или колодцами.

Сведения о фактическом потреблении воды

Скважины, находящиеся в аренде МУП «Коммунсервис»   затратили значительное количество электроэнергии на подъём и передачу воды потребителям. В таблице  представлены объёмы поднятой воды в соответствии с производительностью, установленных на скважинах насосов и количество затраченной на это электроэнергии по приборам учета:

| Водоснабжающая организация | Деревня |  | Электропотребление, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № скважин | Скважины | КНС п. Сухоногово |
| МУП «Коммунсервис» | п. Сухоногово | №4812 | 58960 | - |
|  |  | №4811 |  |  |
|  |  | №108-Э |  |  |
|  |  | №3912 |  |  |
|  |  | №5344 |  |  |
|  |  | ВНС | 215680 |  |
|  | с. Чернопенье | №1 | 25862 | 22920 |
| Итого: |  | 323422 |

Потери электроэнергии при производстве составляют ≈ 2,5% (7512,6 кВт*ч) от общего потребления электроэнергии.

На подъём воды затрачено 292989,5 кВт*ч в год.

Итого на 1 м3 реализованной воды тратится 3,2 кВт*ч.

Итого на 1 м3 поднятой воды тратится 2,7 кВт*ч в год.

Фактическое потребление воды населением, по данным управляющей организации составило:

Поднято воды  (м3)     110641,5

Потери (м3)	      14864,5

Потреблено воды (м3)     95777

в.т.ч. население (м3)        86888,9

бюджетные организации (м3)       3593,9

прочие организации (м3)        5294,1

Итого потребление воды населением составляет 86888,9 м3 воды/год.

Фактическое потребление электричества населением, по данным управляющей организации составило:

Водопровод (кВт*ч)	300502

Очистные сооружения (кВт*ч)      22920

Сведения о фактических и планируемых потерях воды

Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами её потерь и утечек, вызванных высокой степенью износа сетей и оборудования. Также, в системе водоснабжения п. Сухоногово имеется нерациональное расходование водопроводной воды.

В настоящее время остро стоит проблема рационального использования воды в жилом секторе. По данным ОАО «Научно-исследовательского института коммунального водоснабжения и очистки воды» утечки в жилищном фонде в среднем по стране оцениваются в размере 20-30% от суммарного отпуска воды населению. Ликвидация утечек, ремонт внутренних водопроводных сетей и применение более совершенной арматуры, установка средств измерения, снижение избыточных напоров у потребителей позволяет снизить объёмы водопотребления в жилищном фонде на 15-20%.

Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный учёт воды, выполняемый с помощью средств измерения, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды (см. «Методика определения неучтённых расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» утв. Приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 г. № 172).

Неучтённые расходы и потери воды разделяются на группы:

А. полезные расходы воды:

- технологические:

- расходы на собственные нужды организации водопроводно- канализационного хозяйства

- расходы на противопожарные нужды

- расходы воды на нужды городского хозяйства

- организационно – учетные:

- организационно - учётные неучтенные расходы воды:

- погрешность расчётных приборов учёта

Б. потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений:

- утечки воды  из водопроводной сети и емкостных сооружений

- потери воды за счёт естественной убыли

Нормы естественной убыли при транспортировке для передачи абонентам считаются по формуле:

где: t – Продолжительность расчётного периода, ч;

N – Количество участков ВС постоянного диаметра и материала;

li- протяжённость i –го участка ВС постоянного диаметра и материала, км;

ni - норма естественной убыли, кг/км час (для отдельных труб, табличные данные).

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км ВС за час приведены в таблице:

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | Стальные трубы | Чугунные трубы | Асбестоцементные трубы | Железобетонные трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 16,8 | 42 |  |  |
| 125 | 21 | 54 |  |  |
| 150 | 25,2 | 63 |  |  |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |

Примечание:

Для чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях норму следует принимать с коэффициентом 0,7.

Для трубопроводов из ПВД и ПНД со сварными соединениями и трубопроводов ПВХ с клеевыми соединениями норму естественной убыли воды следует принимать как для стальных трубопроводов, определяя этот расход интерполяцией по величине внутреннего диаметра.

Для трубопроводов их ПВХ с соединениями на резиновых манжетах норму следует принимать как для чугунных трубопроводов с такими же соединениями, эквивалентных по величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией.

Нормы естественной убыли для систем водоснабжения в п. Сухоногово составляют: 3409,7 м3 в год, в с. Чернопенье 724,5 м3 в год.

Норма естественной убыли – это предельно допустимая величина безвозвратных потерь воды, возникающих непосредственно при её транспортировке и передаче абонентам вследствие сопровождающих их физических процессов.

К естественной убыли не относятся потери воды, вызванные нарушениями требований стандартов, технических условий, правил технической эксплуатации и хранения, последствиями стихийных бедствий, утечками воды при авариях, хищениями воды.

Территориальный водный баланс подачи и реализации воды

Баланс производства и потребления воды представлен в таблице:

| Наименование участка | Количество поднятой воды, м3 в год | Количество реализованной воды, м3 в год | Потери, м3 в год | Норма естественной убыли м3 в год | Нерациональные потери воды, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Сухоногово | 105692 | 91931,8 | 13760,2 | 3409,7 | 10350,5 |
| с. Чернопенье | 4949,5 | 3845 | 1104,5 | 724,5 | 380 |
| Итого | 110641,5 | 95776,8 | 14864,7 | 4134,2 | 10730,5 |

Прогнозируется дальнейший рост фактически проживающего на территории Чернопенского сельского поселения (постоянное население) за счет освоения новых селитебных территорий под индивидуальное жилое строительство в среднеценовом сегменте (в том числе как второе жилье) и под дачное строительство (см. Схему Генерального плана). В настоящее время идет застройка в п. Сухоногово новых жилых участков (расширение ул. Комсомольская на 9 участков, строительство улиц Молодежная- 16 участков, Южная-17 участков, Дальняя- 18 участков). На данных участках будет проживать приблизительно 180 человек. Годовое потребление воды в поселке соответственно увеличится на 6933,6 м3/год по усредненным нормативным показателям.

Расчет перспективного водопотребления:

Расчет произведем по следующей формуле:

Vг=Nч*Vн*12

где Vг- годовое потребление воды новым населением, м3;

Nч- численность населения, чел.;

Vн- нормативный месячный объем потребления на одного жителя, имеющего централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, в состав внутриквартирного (домового) оборудования которого входят: душ, раковина, мойка кухонная, унитаз. Согласно постановлению департамента топливно- энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства Костромской области № 4-нп от 28 мая 2013 года, этот объем составит 3,21 м3/мес. на одного жителя.

Vг=180*3,21*12=6933,6 м3.

Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий водный баланс производства и потребления воды представлен в таблице:

| Наименование участка | Количество поднятой воды, м3 в год | Количество реализованной воды, м3 в год | Потери, м3 | Норма естественной убыли м3 в год | Нерациональные потери воды, м3 в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернопенское сельское поселение | 110641,5 | 95776,8 | 14864,7 | 4134,2 | 10730,5 |
| Итого | 110641,5 | 95776,8 | 14864,7 | 4134,2 | 10730,5 |

Структурный водный баланс

Структурный водный баланс представлен в таблице:

| Наименование участка | Количество реализованной воды м3 в год | Потребление воды населением на хозяйственно- питьевые нужды | Потребление воды бюджетными организациями | Потребление воды прочими организациями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернопенское сельское поселение | 95777 | 86888,9 | 3594 | 5294,1 |

2.4. Предложения  по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству

1. Замена ветхих участков водопровода в п. Сухоногово;

2. В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо планомерно оснащать потребителей приборами регулирования, учёта и контроля водопотребления.

3. Для более точного контроля объема поднятой воды оборудовать все скважины приборами учета холодной воды согласно требованиям 416 ФЗ о водоснабжении и водоотведении.

Сведения об объектах, предлагаемых к реконструкции

1. Восстановить станцию обезжелезивания в п. Сухоногово.

2. Рекомендуется произвести изнутри утепление павильона скважин теплоизоляционными плитами ООО ПО «ПЕНОПЛЭКС». Так же необходимо оборудовать  скважины электрообогревом.

В настоящее время широкое применение в обогреве скважин имеют ленточные нагревательные элементы. Рекомендуется обматывать оголовок и отходящую трубу ленточным нагревательным элементом «ЭНГЛ-1» с терморегулятором, это на сегодняшний день самый экономичный и самый безопасный метод обогрева скважин. Подробную информацию об элементе нагревательном гибком ленточном можно изучить на сайте http://www.220electro.ru/. После обмотки оголовка скважины и ее трубопровода  ленточным нагревательным элементом, данную систему необходимо обмотать трубной изоляцией. В качестве трубной изоляции рекомендуется изоляция марки XG-09X102 фирмы Armaflex, толщиной 9 мм.   При установке ЭНГЛ-1 так же необходимо с помощью терморегулятора выставлять температуру нагрева, не превышающую допустимую температуру нагрева трубной термоизоляции!

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носит временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

2.6. Оценка капитальных вложений в  строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная  стоимость  строительства  зданий  и   сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур, Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2020, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

1. Установка  ЧРП марки «Веспер-Е2-8300» для мощности двигателя насоса 5,5 кВт на скважины с. Чернопенье, д. Авдотьино, д. Тимонино- 140,8 тыс. руб. Установка ЧРП на скважины позволит экономить до 30% потребления электрической энергии, а так же позволит избежать переливов в водонапорных башнях.

2. Замена стальных трубопроводов на трубы ПВХ, протяженностью 314 м – 376 тыс. руб.

3. Утепление павильона для скважины в д. Авдотьино-(пеноплэкс-2800р., ЭНГЛ-1-765р.)

4. Установка ЭНГЛ-1 на скважины п. Сухоногово-3825р.

5. Установка станции обезжелезивания в п. Сухоногово 1800 тыс. р.

Итоговая сумма составляет: 2203,4 тыс. рублей.

Экономия электрической энергии при замене типа обогрева скважин в

п. Сухоногово составит 8200 кВт*ч за год. Это 39360 р.

Окупаемость капитальных вложений составит: 3825/39360=0,1 года.

2.7. Плановые значения  показателей развития централизованных систем водоснабжения

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Целевые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый год | Целевой год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие качества холодной воды установленным требованиям | % | 60 | 95 |
| 1.2 | Соответствие качества горячей воды установленным требованиям | % | - | - |
| 2. | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 2.1 | Непрерывность водоснабжения | ч/сут | 24 | 24 |
| 2.2 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед/км | 0,5 | 0,1 |
| 2.3 | Доля сетей нуждающихся в замене | % | 60 | 5 |
| 3. | Качество обслуживания абонентов |  |  |  |
| 3.1 | Охват населения централизованным водоснабжением | % | 55 | 80 |
| 3.2 | Обеспеченность потребителей приборами учета воды | % | 65 | 90 |
| 4. | Эффективность использования ресурсов |  |  |  |
| 4.1 | Удельное водопотребление: |  |  |  |
| 4.1.1. | Население | л/чел/сут | 46,89 | 51,73 |
| 4.2 | Уровень потерь воды | % | 6,47 | 1,32 |

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Безхозяйными сетями являются сети, собственник которых не определен. На территории Чернопенского сельского поселения безхозяйные водопроводные сети отсутствуют.

3. Схема водоотведения

3.1. Существующее  положение в сфере водоотведения поселения

Централизованное водоотведение в Чернопенском сельском поселении поселении имеется только в поселке Сухоногово. На территории поселка Сухоногово система водоотведения состоит из одной централизованной системы водоотведения, использования местной канализации (выгребных ям), вывоз ЖБО, от которых осуществляется по договору из выгребных ям индивидуальных жилых домов.

Собственником  оборудования  и сетей  водоотведения является администрация Костромского муниципального района Костромской области. Оборудование и  сети водоотведения переданы в эксплуатационную ответственность ООО «Коммунальные системы».

Основные сведения об организации, эксплуатирующей систему водоотведения ООО «Коммунальные системы»

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Горохов Сергей Жоржевич |
| Юридический адрес | 156000, г. Кострома, ул. Горная, д.20 а, офис 3 |
| Фактический полный почтовый адрес | 156000, г. Кострома, ул. Горная, д.20 а, офис 3 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | Тел. 8(4942) 49-60-95 Е-mail: 496095@bk.ru |
| Основной государственный регистрационный номер ОГРН: | 1154401003382 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4401161193 |

Бытовые  стоки по сетям водоотведения  попадают на  компрессорную станцию. Компрессорная станция   производит биологическую очистку сточных вод (канализации) п. Сухоногово, прием, транспортировка и очистка сточных осуществляется без поступления сточных вод на рельеф местности.

Стоки от сельхозпредприятий поступают в накопители стоков, затем вывозятся на поля.

Остальное население Чернопенского сельского поселения  использует местную канализацию (выгребные ямы), вывоз ЖБО осуществляет своими силами.

Информация, о протяжённости, диаметре и материале трубопроводов сетей канализации отсутствует.

Нормативные сроки службы некоторых сооружений и сетей водопровода и канализации (утверждены ЦСУ СССР, МФ СССР, госпланом СССР 28 ФЕВРАЛЯ 1972 Г. N 9-17-ИБ)

Инструкция по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий утверждена приказом  Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975г. № 378.

Результаты измерений на канализационных насосных станциях представлены в таблице:

| Фаза | Ток, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- |
| А | 4,6 | 235 |
| В | 4,8 | 234 |
| С | 4,3 | 236 |

На работу КНС приходится 22920 кВт*ч в год.

Основными потребителями электроэнергии на канализационных насосных станциях являются глубинные насосы  ЦМК 50-10 мощностью 3,2 кВт.

Схема существующей системы   водоотведения п. Сухоногово.

3.2. Балансы  сточных вод в системе водоотведения

Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта

На очистных сооружениях система коммерческого учёта объема пропущенных сточных вод отсутствует.

Коммерческому учёту подлежит количество сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод п. 6, статья 20. Организация коммерческого учёта. 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Обязательный коммерческий учёт предусматривается ст.83 Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Правила холодного водоснабжения и водоотведения».

Сведения о действующих тарифах в системе водоотведения

Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области издано постановление  от  7 декабря 2018 года № 18/447 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Коммунальные системы» на 2019-2023 годы (в редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.12.2019 № 19/322, от 11.12.2020 № 20/362) .

Тарифы на  водоотведение установлены  в следующих размерах:

| Категория потребителей | Ед. измер. | С 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | С 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |
| Население | руб./м3 | 42,23 | 42,89 |
| Бюджетные и прочие потребители | руб./м3 | 42,23 | 42,89 |

Баланс водоотведения

Удельное среднесуточное водоотведение на одного жителя в сельском населённом пункте 150 л/сут (0,15 м3/сут.), (СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»).

Баланс водоотведения п. Сухоногово представлен в таблице:

| Наименование объекта | Количество поднятой воды из скважин, м3 год | Количество потреблённой воды из скважин, м3 год | Потери воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма естественной убыли воды, м3 год | Неконтролируемое водоотведение, м3 год |
| КНС-1,2 | 105692 | 91931,8 | 3409,7 | 7015,1 |

3.3. Перечень  выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Чернопенского сельского поселения  бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.